РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ОПШТИНА ПЕЋИНЦИ

ОПШТИНСКА УПРАВА

22410 Пећинци, Слободана Бајића бр. 5

www.pecinci.org

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

“Уређење трга у Пећинцима”

ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ЈАВНА НАБАВКА бр. 404-40/2019-III

| Јавни позив и конкурсна документација објављени на Порталу јавних набавки | Датум и време: |
| --- | --- |
| Крајњи рок за достављање понуда: | 14.10.2019. године до 09:00 ч. |
| Јавно отварање: | 14.10.2019. године у 14:00 ч. |

Пећинци, септембар  2019.

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: ЗЈН), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС”, бр. 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 404-40/2019 -III од 12.09.2019 и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 404-40/2019 -III од 12.09.2019, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за отворени поступак јавне набавке

- Уређење трга у Пећинцима -

ЈН бр. 404-40/2019 -III

Конкурсна документација садржи:

| Поглавље | Назив поглавља | Страна |
| --- | --- | --- |
| I | Општи подаци о јавној набавци | 3. |
| II | Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испoруке добара, евентуалне додатне услуге и сл. | 4 |
| III | Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. ЗЈН и упутство како се доказује испуњеност тих услова | 6 |
| IV | Критеријуми за доделу уговора | 12 |
| V | Обрасци који чине саставни део понуде | 13 |
| VI | Модел уговора | 21 |
| VII | Упутство понуђачима како да сачине понуду | 31 |
| VIII | Предмер и предрачин радова | 43 |

Укупан број страна: 75

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

- Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр. 404-40/2019 -III су радови – Уређење трга у Пећинцима , шифра из ОРН:

- 45233000 - Грађевински радови, изградња темеља и изградња површинског слоја аутопутева и путева

- 45233161 - Радови на изградњи пешачких стаза

2.Партије

Предметна јавна набавка није обликована по партијама.

II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ..

За предметну јавну набавку постоји: ПГД - Пројекат за грађевинску дозволу Пре достављања понуде, а ради сагледавања обима посла, неопходно је да понуђачи о свом трошку изврше обилазак локације у присуству представника инвеститора (наручиоца). Наручилац ће организовати обилазак локације, али само уз претходну пријаву на меморандуму понуђача и уз достављање списка овлашћених лица понуђача (име, презиме, име оца, датум, место рођења, број личне карте, од кога је издата, матичним бројем и адресом становања). Понуђачи су обавезни да изврше обилазак локације ради подношења понуде што ће се евидентирати од стране наручиоца на Обрасцу понуде о обиласку локације. У случају недостављања Обрасца понуде о обиласку локације у саставу Понуде потенцијалног понуђача, овереног и потписаног од стране наручиоца, иста ће бити одбијена као неприхватљива. Понуђач је дужан да се увери у све услове градње, техничку документацију, као и да стекне комплетан увид у све информације које су неопходне за припрему понуде, на локацији на којој ће се радови и изводити, најкасније 7 дана пре утврђеног рока за подношења понуда, уз обавезну најаву 1 дана раније. Обилазак локације није могуће извршити , након истека горе наведеног рока. Обилазак локације и увид у документацију биће организован у договору са особом задуженом за обилазак локације, а то је Милан Мијић, на mail: saobracaj@pecinci.org .

Понуђач је дужан да уз понуду достави Извештаје о испитивању понуђених производа, не старије од 12 месеци којима се доказује да су испитани у складу са важећим стандардима и да су резултати испитивања позитивни. Извештаји треба да буду издати од акредитоване лабораторије из Републике Србије („Институт за испитивање материјала ИМС“ или „Институт за путеве“ или др.), и то за следеће проиводе:

- Двослојне вибропресоване бехатон плоче д=8цм, са завршним слојем од кварца, модел 39 х 50 цм. Производ мора бити испитан на: проверавање мера, испитивање чврстоће при савијању бетона, испитивање чврстоће на затезање цепањем, испитивање чврстоће при притиску, испитивање упијања воде, испитивање отпорности на хабање брушењем, испитивање отпорности на дејство мраза и соли, испитивање отпорности на дејство мраза, испитивање отпорности на клизање.

- Двослојне вибропресоване бехатон плоче д=8цм, са завршним слојем од кварца, модел 24,5 х 55 цм. Производ мора бити испитан на: проверавање мера, испитивање чврстоће при савијању бетона, испитивање чврстоће на затезање цепањем, испитивање чврстоће при притиску, испитивање упијања воде, испитивање отпорности на хабање брушењем, испитивање отпорности на дејство мраза и соли, испитивање отпорности на дејство мраза, испитивање отпорности на клизање.

- Двослојне вибропресоване бехатон плоче д=8цм, са завршним слојем од кварца, модел 30 х 20 цм . Производ мора бити испитан на: проверавање мера, испитивање чврстоће при савијању бетона, испитивање чврстоће на затезање цепањем, испитивање чврстоће при притиску, испитивање упијања воде, испитивање отпорности на хабање брушењем, испитивање отпорности на дејство мраза и соли, испитивање отпорности на дејство мраза, испитивање отпорности на клизање.

- Двослојне вибропресоване бехатон плоче д=8цм, са завршним слојем од кварца, модел 30 х 30 цм . Производ мора бити испитан на: проверавање мера, испитивање чврстоће при савијању бетона, испитивање чврстоће на затезање цепањем, испитивање чврстоће при притиску, испитивање упијања воде, испитивање отпорности на хабање брушењем, испитивање отпорности на дејство мраза и соли, испитивање отпорности на дејство мраза, испитивање отпорности на клизање.

- Бетонски вибропресовани ивичњак, сиви, полупутни, димензија 12/18-60. Производ мора бити испитан на: контрола облика и мера, испитивање чврстоће при затезању савијањем, испитивање чврстоће при притиску, испитивање отпорности према хабање брушењем, испитивање отпорности на дејство мраза.

III  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће, дефинисане чланом 75. ЗЈН, а испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује на начин дефинисан у следећој табели, и то:

| Р.бр | ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ | НАЧИН ДОКАЗИВАЊА |
| --- | --- | --- |
| 1. | Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар(чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН); | Правна лица: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног привредног суда; Предузетници: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из одговарајућег регистра |
| 2. | Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре(чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН); | Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. Напомена: Уколико уверење Основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда доставити И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДАна чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде и кривично дело примања мита; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверењенадлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих. Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела каочлан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта). Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. |
| 3. | Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН); | Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду надлежног органа да се понуђач налази у поступку приватизације. Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. |
| 4. | Да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време. подношења понуде (чл. 75. ст. 2. ЗЈН). | Потписан о оверен Oбразац Изјаве понуђача о поштовању важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и да нема забрану обављања делатности. Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки члан групе мора посебно потписати и печатом оверити наведену Изјаву |

ДОДАТНИ УСЛОВИ

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане овом конкурсном документацијом,а испуњеност додатних услова понуђач доказује на начин дефинисан у наредној табели, и то:

| Р.бр. | ДОДАТНИ УСЛОВИ | НАЧИН ДОКАЗИВАЊА |
| --- | --- | --- |
| 1. | ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ | 1) Копије сертификата одговарајућих стандарда, важећих на дан отварања понуда. Уколиико је извођач радова уједно и произвођач тражених производа дужан је да достави важеће серификате о испуњености стандарда SRPS ISO 9001 „или одговарајући“, SRPS ISO 14001 „или одговарајући“ и SRPS OHSAS 18001 „или одговарајући“, који гласе на име извођача понуђених производа и на њима је назначено да су издати за делатност производње и уградње бетонске галантерије; Уколико извођач радова није и произвођач тражених производа, дужан је да достави важеће сертификате о испуњености стандарда SRPS ISO 9001 „или одговарајући“, SRPS ISO 14001 „или одговарајући“ и SRPS OHSAS 18001 „или одговарајући“, који гласе на име извођача понуђених роизвода и на њима да буде назначено да су издати за делатност уградње бетонске галантерије, као и важеће сертификате о испуњености наведених стандарада који гласе на име произвођача и на њима да буде назначено да су издати за делатност производње бетонске галантерије. 2) Потврда/е инвеститора/наручиоца о изведеним радовима. |
|  | 1) Да понуђач располаже стандардима квалитета, и то: SRPS ISO 9001 „или одговарајући“ – систем менаџмента квалитетом; SRPS ISO 14001 „или одговарајући“ – систем менаџмента заштите животне средине; SRPS OHSAS 18001 „или одговарајући“ – систем менаџмента безбедношћу и здрављем на раду. 2) Понуђач, укључујући све чланице заједничке понуде (без подизвођача) мора имати укупно у периоду од 5 година ( 2015, 2016, 2017, 2018 и 2019) до рока за подношење: - да је извео радове на изградњи водоводне мреже у вредности од минимум 20.000.000,00 динара без ПДВ-а. - Да је извео радове на уградњи тражених бетонских плочица и то најмање један пројекат од минимум 1000 м2. |  |
| 2. | ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ | Извештај о бонитету за јавне набавке које издаје Агенција за привредни регистар, а која садржи захтеване податке за 2018 годину или оверен биланс стања и успеха за 2018 годину. |
|  | Да је понуђач, укључујући све чланице заједничке понуде (без подизвођача), у обрачунској години (2018) има укупни послони приход од најмање: 36.500.000,00 без ПДВ-а. |  |
| 3. | ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ | Извод из пописне листе основних средстава, обележена на местима где су наведена средства пописана, оверена и потписана од стране овлашћеног лица закључно са 31.12.2018 или рачун о куповини захтеваног средства техничког капацитета у 2019, односно уговор о закупу или лизингу за захтевана средства техничким апацитетом. |
|  | Понуђач, укључујући све чланице заједничке понуде (без подизвођача) мора имати у власништву, закупу или лизингу и у исправно стању: 1) Камион кипер носивости ≥10t. , са прилагањем доказа о носивости уколико иста није наведена у пописној листи, фактури, уговору о закупу или лизингу – 2 комада. 2) Багер ≥ 40 kw са прилагањем доказа о снази уколико иста није наведена у пописној листи, фактури, уговор о закупу или лизингу. – 1 комад. 3) Комбинована машина – 1 комад. 4) Вибро полоча – 1 комад. 5) Вајак минимум 10t – 1 комад. 6) Машина за сечење асвалта или бетона – 1 комад. |  |
| 4. | КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ | - ППОД образац за месец пре објављивања позива за подношење понуде; - Копија лиценци за инжњљере са траженим лиценцама. |
|  | Понуђач, укључујући све чланице заједничке понуде (без подизвођача), мора имати у радном односу: - 20 запослених; - 410 или 411 лиценцу ИКС, oдносно Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре ГИ 04-04.1 или ГИ 04-04.1 : минимум 1 запосленог . - 413 или 414 лиценцу ИКС oдносно Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре ГИ 04-02.1 или ГИ 04-02.1: минимум 1 запосленог . |  |
| 5. | Да у случају заједничке понуде достави: | Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке. |

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а додатне услове испуњавају заједно.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. ЗЈН, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН.

У случају да наступа са подизвођачима, понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тач 1) до 4) ЗЈН.

Понуђач који је регистрован у Регистру понуђача који води Агенција за привредне регистре не доставља доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, сходно члану 78. ЗЈН.

Понуђач који је регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не мора да достави доказ из члана 75. став 1. тачка 1) Извод из регистра Агенције за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Докази о испуњености услова могу се доставити у неовереним копијама, а Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. Изабрани понуђач ће, у року од најмање пет дана од дана пријема писаног позива Наручиоца, доставити на увид тражени оригинал или оверену копију доказа о испуњености услова из чл. 75. и 76. ЗЈН. Ако понуђач у остављеном року не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Наручилац задржава право провере достављених доказа од стране понуђача. Уколико се том приликом установи да копија траженог доказа не одговара у потпуности оригиналу тог доказа, понуда ће се одбити као неприхватљива.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

Понуда мора да садржи све доказе тражене Конкурсном документацијом као и попуњене, потписане и оверене обрасце из Конкурсне документације.

Обрасце који су у конкретном случају неприменљиви, понуђач није у обавези да потпише, овери и достави.

На сваком обрасцу Конкурсне документације је наведено ко је дужан да образацовери печатом и потпише и то:

- Уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално, сваки образац морабити оверен и потписан од стране овлашћеног лица понуђача;

- Уколико понуду подноси понуђач који наступа са подизвођачем, обрасци који сеодносе на подизвођаче могу бити оверени и потписани од стране овлашћеног лицапонуђача или од стране овлашћеног лица подизвођача.

- Уколико понуду подноси група понуђача, обрасци који се односе на члана групемогу бити оверени и потписани од стране овлашћеног лица носиоца посла илиовлашћеног лица члана групе понуђача.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести Наручиоца о било којојпромени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи додоношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавнојнабавци и да је документује на прописани начин.

IV КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

1.Критеријум за доделу уговора

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“.

2.Елементи критеријума, односно начин, на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом

У ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом избор најповољније понуде ће се извршити на тај начин што ће бити изабрана понуда понуђача који је понудио краћи рок завршетка радова.

Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није могуће донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену и исти рок за извођење радова. Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у провидну кутију одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор. Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити записник извлачења путем жреба.

V ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ

1) 	Образац понуде (Образац 1);

2) 	Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75. став 2. (Образац 2);

3) 	Образац трошкова припреме понуде (Образац 3)

4)	Образац изјаве о независној понуди (Образац 4);

5)	Модел уговора (Образац 5).

6) 	Потврда о обиласку локација (Образац 6)

7) 	Предмер и предрачун радова (Образац 7)

(ОБРАЗАЦ 1)

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку: УРЕЂЕЊЕ ТРГА У ПЕЋИНЦИМА, ЈН број: 404-40/2019- III

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ

УРЕЂЕЊЕ ТРГА У ПЕЋИНЦИМА, ЈН.бр. 404-40/2019- III

| Укупна цена без ПДВ-а |  |
| --- | --- |
| Укупна цена са ПДВ-ом |  |
| Рок и начин плаћања | По испостављеној овереној привременој и окончаној ситуацији, уз важеће финансијске гаранције, у року од 45 дана од дана пријема оверене ситуације |
| Рок важења понуде | ____________ дана од дана отварања понуда ( не краћи од 60 дана од дана отварања понуда ) |
| Рок завршетка радова | __________________(не може бити дужи од 60 радних дана) радних дана од дана увођења у посао. |
| Гарантни рок (не краћи од 2 године) | Гарантни рок за изведене радове износи _____ године рачунајући од дана примопредаје радова. За уграђене материјале важи гарантни рок у складу са условима произвођача, који тече од дана извршене примопредаје радова Наручиоцу. |

Датум 					              Понуђач

М. П.

_____________________________			__________________________

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

(ОБРАЗАЦ 2)

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗЈН

У складу са чланом 75.став 2. Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС бр. 124/12, 14/15 и 68/15) под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу као заступник Понуђача дајем следећу

И З Ј А В У

Понуђач__________________________________________________________ из ___________________________________ Адреса: ______________________, МБ: _________________,ПИБ: ____________________

Овлашћенолице:_______________________________________________,Број рачуна:____________________________Телефон/факс:______________,Особа за контакт:____________________________________________________ Имејл:______________________________________________,

У отвореном поступку јавне набавке број: 404-40/2019- III чији је предмет јавна набавка радова – УРЕЂЕЊЕ ТРГА У ПЕЋИНЦИМА, је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Место и датум			 Овлашћено лице Понуђача

М.П.

_________________			 ________________________

Напомена: Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки члан групе мора посебно потписати и печатом оверити наведену Изјаву.

(ОБРАЗАЦ 3)

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. ЗЈН, понуђач ____________________ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

| ВРСТА ТРОШКА | ИЗНОС ТРОШКА У РСД |
| --- | --- |
| УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

(ОБРАЗАЦ 4)

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. ЗЈН, ________________________________________,

(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке – УРЕЂЕЊЕ ТРГА У ПЕЋИНЦИМА, ЈН. бр. 404-40/2019 -III, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу ЗЈН којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) ЗЈН.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

(ОБРАЗАЦ 5)

VI  МОДЕЛ УГОВОРА

УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ РАДОВА

- УРЕЂЕЊЕ ТРГА У ПЕЋИНЦИМА -

Закључен   између:

- ОПШТИНА ПЕЋИНЦИ – ОПШТИНСКА УПРАВА, ул. Слободана Бајића 5Пећинци, Матични број: 08070628, ПИБ: 100399239, (у даљем тексту: Наручилац) коју заступа начелник Општинске управе Драгана Крстић и

- Привредно друштво / носилац посла _____________________________________, _______________________, Ул. ____________________________ бр. ____, ПИБ _______________________, матични број __________________, рачун бр. _______________________ отворен код пословне банке ______________________;

(у даљем тексту: Извођач), које заступа директор ___________________________

ПРЕАМБУЛА

.

- Донета је Одлука о спровођењу поступка јавне набавке радова број 404-40/2019- III од  12.09.2019. године ;

- Наручилац  је  у отвореном поступку јавне набавке број 404-40/2019 -III донео одлуку о додели уговора број ___________ од _______ године, и изабрао Извођача радова као најповољнијег понуђача за извођење радова: УРЕЂЕЊЕ ТРГА У ПЕЋИНЦИМА.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

Предмет Уговора је УРЕЂЕЊЕ ТРГА У ПЕЋИНЦИМА.

Извођач се обавезује да изведе радове из претходног става овог члана, у свему према  Понуди број  ______  од _____2019. године, која је саставни део овог уговора.

ВРЕДНОСТ РАДОВА

Члан 2.

Уговорне стране утврђују да цена за извођење радова из члана 1. Уговора  износи укупно _____________________ динара без ПДВ, односно ____________________ динара са ПДВ, а добијена је на основу јединичних цена и количина из Понуде Извођача број ____________ од _____._____.2019. године.

Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед повећања цене елемената на основу којих је одређена.

Осим вредности рада, добара и услуга неопходних за извршење уговора, цена обухвата и трошкове организације градилишта, осигурања и све остале зависне трошкове Извођача.

НАЧИН ПЛАЋАЊА

Члан 3.

Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору изврши по испостављеној овереној привременој и окончаној ситуацији, уз важеће финансијске гаранције, у року од 45 дана од дана пријема оверене ситуације.

Окончана ситуација испоставља се Наручиоцу у шест примерака и мора бити оверена од стране надзорног органа пре доставе Наручиоцу.

Плаћање ће се вршити искључиво на рачун _______________________ рачун бр. _________________________ отворен код пословне банке _____________________.

Уколико Наручилац делимично оспори испостављену ситуацију, дужан је да исплати неспорни део ситуације.

Кoмплетну документацију неопходну за оверу окончане ситуације: листове грађевинске књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал и набавку опреме и другу документацију Извођач доставља стручном надзору који ту документацију чува дo примопредаје и коначног обрачуна, у супротном се неће извршити плаћање тих позиција,  што Извођач признаје без права на приговор.

РОК ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА

Члан 4.

Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у року од __________________(не може бити дужи од 60 радних дана) радних дана, рачунајући од дана увођења у посао.

Увођење у посао се врши у присуству овлашћених представника Наручиоца,  Извођача и стручног надзора. Датум увођења у посао, стручни надзор уписује у грађевински дневник, а сматраће се да је увођење у посао извршено даном кумулативног стицања следећих услова :

- да је Наручилац  обезбедио Извођачу несметан прилаз градилишту;

- да је Извођач Наручиоцу  доставио банкарску гаранцију за добро извршење посла.

Утврђени рокови се не могу мењати без сагласности Наручиоца.

Члан 5.

Рок за извођење радова се продужава на захтев Извођача:

- у случају прекида радова који траје дуже од 2 дана, а није изазван кривицом Извођача;

- у случају елементарних непогода и дејства више силе;

- у случају прекида рада изазваног актом надлежног органа, за који није одговоран Извођач.

Захтев за продужење рока извођења радова који су предмет овог уговора,у писаној форми, уз сагласност Наручиоца  и стручног надзора, Извођач подноси Наручиоцу  у року од два дана од сазнања за околност из става 1 овог члана, а најкасније 5 дана пре истека коначног рока за завршетак радова.

Уговорени рок је продужен када уговорне стране у форми анекса овог уговора о томе постигну писани споразум.

Извођач је дужан да, у уговореном року односно без права на продужење уговореног рока, изведе вишак радова до 10 % од уговорених количина.

У случају да Извођач не испуњава предвиђену динамику, обавезан је да уведе у рад више извршиилаца, без права на захтевање повећаних трошкова или посебне накнаде.

Под роком завршетка радова сматра се дан њихове спремности за технички преглед, а што стручни надзор констатује у грађевинском дневнику.

Ако Извођач падне у доцњу са извођењем радова, нема право на продужење уговореног рока због околности које су настале у време доцње.

УГОВОРНА КАЗНА

Члан 6.

Уколико Извођач не заврши радове који су предмет овог уговора у уговореном року, дужан је да плати уговорну казну у висини 0,1%  од укупно уговорене вредности за сваки дан закашњења, с тим што укупан износ казне не може бити већи од 5 % од вредности укупно уговорених радова.

Наплата уговорне казне извршиће се, уз оверу надзорног органа, без претходног пристанка Извођача, умањењем рачуна наведеног у окончаној ситуацији.

Ако је Наручилац  због закашњења у извођењу или предаји изведених радова, претрпео штету која је већа од износа уговорне казне, може захтевати накнаду штете, односно поред уговорне казне и разлику до пуног износа претрпљене штете. Постојање и износ штете Наручилац  мора да докаже.

ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА

Члан 7.

Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у складу са важећим прописима, техничким прописима и овим уговором, и да по завршетку радова изведене радове преда Наручиоцу .

Ради извођења радова који су предмет овог уговора, Извођач се обавезује да обезбеди радну снагу, материјал, грађевинску и другу опрему, изврши грађевинске, грађевинско-занатске и припремно-завршне радове, као и све друго неопходно за потпуно извршење радова који су предмет овог уговора.

Извођач се обавезује:

- да испуни све уговорене обавезе стручно, квалитетно, према важећим стандардима за ту врсту посла и у  уговореном року;

- да обезбеди довољну радну снагу на градилишту и благовремену испоруку уговореном материјала и опреме потребну за извођење уговором преузетих радова,

- да уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад више извршилаца, без права на повећање трошкова или посебне накнаде за то уколико не испуњава предвиђену динамику,

- да обезбеди безбедност свих лица на градилишту, као и одговарајуће обезбеђење складишта својих материјала и слично,  тако да се Наручилац ослобађа свих одговорности према државним органима, што се тиче безбедности, прописа о заштити животне средине, и радно правних прописа за време укупног трајања извођења радова до предаје радова Наручиоцу,

- да се строго придржава прописа заштите на раду;

- да омогући вршење стручног надзора над извођењем радова,

- да уредно води сву документацију предвиђену законом и другим прописима Републике Србије, који регулишу ову област;

- да поступи по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца датим на основу извршеног надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, о свом трошку, изврши поправку или рушење или поновно извођење радова, замену набављеног или уграђеног материјала, опреме, уређаја и постројења или убрзања извођења радова када је запао у доцњу у погледу уговорених рокова извођења радова;

- да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоца да је завршио радове и да је спреман за њихов пријем;

- да сноси трошкове накнадних прегледа комисије за пријем радова уколико се утврде неправилности и недостатци;

- да гарантује квалитет изведених радова, употребљеног материјала и набављене опреме, с тим да отклањању недостатака у гарантном року за изведене радове, Извођач мора приступити у року од 5 дана по пријему писаног позива од стране Наручиоца.

Члан 8.

Извођач је у обавези да у року од једног дана од дана закључења Уговора достави детаљан динамички план који мора садржати следеће позиције, прва: припрема и формирање градилишта и последња: отклањање недостатака, у четири примерка, по два за Наручиоца и стручни надзор.

Саставни део динамичког плана су: план ангажовања потребне радне снаге, план ангажовања потребне механизације и опреме на градилишту, план набавке потребног материјала, финансијски план реализације извођења радова, пројекат организације градилишта.

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА

Члан 9.

Осим обавеза које су утврђене другим одредбама овог уговора, наручилац има обавезу да:

- Да Извођачу плати уговорену цену под условима и на начин одређен чл. 2. и  3. овог уговора.

- Да присуствује увођењу Извођача у посао;

- Да учествује у раду комисије за примопредају радова и коначни обрачун са стручним надзором и извођачем;

- Да врши обрачун ПДВ, подношење ПДВ пријаве као и плаћање ПДВ по свим испостављеним ситуацијама;

- Да по завршетку радова прими наведене радове;

- Да обезбеди вршење стручног надзора над извршењем уговорних обавеза Извођача.

СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА

Члан 10.

Извођач се обавезује да на дан потписивања овог уговора преда Наручиоцу  бланко, соло меницу за добро извршење посла у износу од 10% од вредности уговора без ПДВ и са роком важења најмање 30 дана дуже од истека рока за коначно извршење посла, која мора бити безусловна, неопозива, без права на приговор и платива на први позив, а у корист Наручиоца.

Наручилац ће уновчити меницу у случају да Извођач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.

У случају наступања услова за продужење рока завршетка радова, Извођач је у обавези да продужи важење менице. У случају истека рока важења менице док је извођење радова који су предмет овог уговора у току, Извођач је дужан да, о свом трошку, продужи рок важења менице.

Меница за добро извршење посла ће бити послата на наплату пословној банци Извођача уколико Извођач, ни после упућене опомене, не продужи њено важење пре истека рока важења, уз достављање доказа Наручиоцима.

Извођач се обавезује да даном примопредаје радова Наручиоцу преда меницу за отклањање грешака у гарантном року у износу од 10% од вредности уговора без ПДВ и са роком важења пет дана дужим од уговореног гарантног рока, која мора бити безусловна, неопозива, без права на приговор и платива на први позив, а у корист Наручиоца, што је услов за оверу окончане ситуације.

Меницу за отклањање грешака у гарантном року Наручилац сме да наплати уколико Извођач не отпочне са отклањањем недостатака у року од 5 дана од дана пријема писаног захтева Наручиоца и не отклони их у року и у складу са његовим писаним захтевом.

ГАРАНТНИ РОК

Члан 11.

Гарантни рок за изведене радове износи _____ године рачунајући од дана примопредаје радова. За уграђене материјале важи гарантни рок у складу са условима произвођача, који тече од дана извршене примопредаје радова Наручиоцу.

Извођач је обавезан да, на дан извршене примопредаје радова који су предмет овог уговора, записнички преда Наручиоцу све гарантне листове за уграђене материјале, као и упутства за руковање.

Члан 12.

Извођач је дужан да у току гарантног рока, на први писани позив Наручиоца отклони о свом трошку све недостатке који се односе на уговорени квалитет изведених радова, уграђених материјала и опреме, а који нису настали неправилном употребом, као и сва оштећења проузрокована овим недостацима.

Ако Извођач не приступи извршењу своје обавезе из претходног става у року од 5 дана по пријему писаног позива од стране Наручиоца, Наручилац је овлашћен да  активира меницу за отклањање грешака у гарантном року.

Уколико меница за отклањање грешака у гарантном року не покрива у потпуности трошкове настале поводом отклањања недостатака из става 1. овог члана,  Наручилац има право да од Извођача тражи накнаду штете, до пуног износа стварне штете.

КВАЛИТЕТ МАТЕРИЈАЛА И ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА

Члан 13.

За укупан уграђени материјал и опрему Извођач мора да има сертификате квалитета и атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те врсте у складу са пројектном документацијом.

Уколико Наручилац утврди да уграђени материјал или опрема не одговара стандардима и техничким прописима, забрањује његову употребу. У случају спора меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета.

Извођач је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала и контролу квалитета опреме и одговоран је уколико употреби материјал који не одговара квалитету.

У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност објекта, Наручилац има право да траже да Извођач поруши изведене радове и да их о свом трошку поново изведе у складу са техничком документацијом и уговорним одредбама. Уколико Извођач у одређеном року то не учини, Наручилац има право да ангажује другог извођача, искључиво на трошак Извођача по овом уговору.

АНГАЖОВАЊЕ ПОДИЗВОЂАЧА

Члан 14.

Извођач ће део радова који су предмет овог уговора, a који не може бити већи од 50 % укупне вредности уговора, извршити преко подизвођача _______________________, Ул. ____________________________ бр. ____, ПИБ _______________________, матични број __________________, у свему у складу са понудом број ___________ од ______________.

Извођач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорених обавеза, те и за радове изведене од стране подизвођача, као да их је сам извео.

Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету.

Понуђач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност наручиоца.

МАЊАК И ВИШАК РАДОВА

Члан 15.

Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишкова радова Извођач је дужан да застане са том врстом радова и о томе обавести стручни надзор и  Наручиоца у писаној форми.

Извођач није овлашћен да без писане сагласности Наручиоца и стручног надзора мења обим уговорених радова и изводи вишкове радова.

Цену извођења вишка радова која утиче на повећање уговорене вредности сноси Наручилац.

Исплата вишка радова вршиће се по јединичним ценама из усвојене понуде из члана 1. овог уговора, на основу измене уговора у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама.

Наручилац неће платити цену вишка радова за чије извођење не постоји писана сагласност Наручиоца.

Утврђени вишкови и мањкови радова представљају основ за измену Уговора.

ХИТНИ НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ

Члан 16.

Извођач може и без претходне сагласности Наручиоца  а уз сагласност стручног надзора извести хитне непредвиђене радове, уколико је њихово извођење нужно за стабилност објекта или за спречавање штете, а изазвани су променом тла, појавом воде или другим ванредним и неочекиваним догађајима, који се нису могли предвидети у току израде пројектне документације.

Извођач и стручни надзор су дужни да истог дана када наступе околности из става 1. овог члана, о томе обавесте Наручиоца.

Наручилац може раскинути уговор уколико би услед ових радова цена морала бити знатно повећана, о чему је дужан да без одлагања обавести Извођача.

Извођач има право на правичну накнаду за хитне непредвиђене радове на терет Наручиоца.

У случају евентуалног спора везано за постојање односно плаћање хитних непредвиђених радова, Извођачу неће бити признато право на правичну накнаду уколико не поседује доказ да је истог  дана обавестио Наручиоца и доставио му писану сагласност стручног надзора о потреби за извођењем хитних непредвиђених радова, у складу са ставом 2. овог члана.

ДОДАТНИ РАДОВИ

Члан 17.

Додатни радови, у смислу овог уговора, су непредвиђени радови који Уговором нису обухваћени, а који се морају извести.

Извођач нема права на извођење накнадних радова као радова који нису уговорени и нису нужни за испуњење овог уговора.

Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем додатних радова, Извођач је дужан да о том одмах, писаним путем, обавести стручни надзор и Наручиоца.

Додатни радови биће уговорени у складу са законом којим се уређују јавне набавке.

Извођач нема права на извођење додатних радова без претходно закљученог уговора о извођењу додатних радова.

Закључењем уговора о извођењу додатних радова из претходног става Извођач стиче право на наплату додатних радова, који нису уговорени овим уговором.

Изведени додатни радови, без закљученог уговора, су правно невежећи.

Цену извођења додатних радова сноси Наручилац.

ПРИМОПРЕДАЈА РАДОВА

Члан 18.

Извођач о завршетку радова који су предмет овог уговора обавештава Наручиоца и стручни надзор, а дан завршетка радова уписује се у грађевински дневник.

Комисију за примопредају радова чине по један представник Наручиоца, стручног надзора и Извођача.

Примопредаја радова се врши комисијски најкасније у року од 15 дана од завршетка радова.

Комисија сачињава записник о примопредаји радова на дан примопредаје радова.

Извођач је дужан да приликом примопредаје радова преда Наручиоцу, пре техничког прегледа, попуњене одговарајуће табеле свих уграђених материјала у три извода са приложеним атестима, као и пројекте изведених радова у два примерка уколико је то потребно у складу са Законом о планирању и изградњи.

Грешке, односно недостатке које утврди Наручилац или стручни надзор у току извођења или приликом преузимања и предаје радова, Извођач мора да отклони без одлагања. Уколико те недостатке Извођач не почне да отклања у року од пет дана по пријему позива и ако их не отклони у споразумно утврђеном року,Наручилац ће радове поверити другом извођачу на рачун Извођача.

Коначна количина и вредност радова по овом уговору утврђује се на бази стварно изведених количина радова оверених у грађевинској књизи од стране стручног надзора и усвојених јединичних цена из Понуде, о чему Комисија сачињава записник о коначном финансијском обрачуну.

РАСКИД УГОВОРА

Члан 19.

Уговор се може раскинути споразумно или једностраном изјавом, у свему према одредбама Закона о облигационим односима.

Изјава о једностраном раскиду Уговора се, у писаној форми, доставља другим уговорним странама и са отказним роком од 15 дана од дана пријема изјаве. Изјава мора да садржи разлог за раскид уговора.

У случају раскида уговора, Извођач је дужан да изведене радове обезбеди од пропадања и да Наручиоцу преда попуњене одговарајуће табеле свих уграђених материјала у три извода са приложеним атестима, као и пројекете изведеног објекта у два примерка уколико је то потребно у складу са Законом о планирању и изградњи, док су уговорне стране дужне да сачине записник комисије о ставрно изведеним радовима и записник о коначном финансијском обрачуну по предметном уговору до дана раскида уговора.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 20.

За све што овим уговором није посебно утврђено примењују се одредбе Закона о облигационим односима, Закона о планирању и изградњи, као и одредбе Посебних узанси о грађењу и других важећих прописа Републике Србије.

Члан 21.

Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно.

Уколико до споразума не дође, уговара се надлежност суда у Сремској Митровици.

Члан 22.

Овај уговор се закључује под одложним условом а почиње да се примењује даном достављања банкарске гаранције из члана 10. Уговора.

Члан 23.

Овај уговор је сачињен у четири једнака примерка, по два за сваку уговорну страну.

| НАРУЧИЛАЦ ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ПЕЋИНЦИ ________________________________ НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ Драгана Крстић | ИЗВОЂАЧ ________________________________ ________________________________ ________________________________, директор |
| --- | --- |

Напомена: Овај Модел уговора представња садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем, и Наручиоци ће, ако понуђач без оправнданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, Наручилац ће реализовати средство обезбеђења за озбиљност понуде.

Достављени модел уговора, понуђач мора да попуни,  овери печатом и потпише, чиме потврђује да прихвата  елементе модела уговора.У случају заједничке понуде и понуде са подизвођачем, у моделу уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи.

У случају подношења заједничке понуде , група понуђача може да се определи да модел уговора потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити печатом модел уговора.

VII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуда и докази који се подносе уз понуду морају бити састављени на српском језику. Уколико је одређени документ на страном језику, понуђач је дужан да поред документа на страном језику достави и превод тог документа на српски језик, који је оверен од стране овлашћеног судског тумача.

Сертификати, фабрички атести и остала проспектна документација могу бити на енглеском језику.

Поступак се води на српском језику.

2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: Општина Пећинци – Општинска управа, 22410 Пећинци, ул. Слободана Бајића 5, са назнаком: ,, Уређење трга у Пећинцима, ЈН бр. 404-40/2019- III - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 14.10.2019 до 09 часовa.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом. Неблаговремену понуду наручилац ће по окончању поступка отварања вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.

Понуда мора да садржи оверен и потписан:

- Образац понуде (Образац 1);

- Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75. став 2. (Образац 2);

- Образац трошкова припреме понуде (Образац 3);

- Образац изјаве о независној понуди (Образац 4);

- Модел уговора (Образац 5).

- Образац Потврде о обиласку локација (Образац 6)

- Предмер и предрачун радова (Образац 7)

- Бланко соло Меницу за озбиљност понуде, менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 5% од укупне вредности понуде без обрачунатог ПДВ-а као и фотокопија захтева за регистрацију менице, овереног од стране пословне банке, као доказ да је меница регистрована у Регистру Народне банке Србије. Уз меницу мора бити достављена копија ОП обрасца и копија картона депонованих потписа, који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму

- Доказе из главе III ове конкурсне документације

- Извештаје о испитивању понуђених производа, не старије од 12 месеци, издатих од стране акредитованих лабораторија Републике Србије са 4 и 5 стране конкурсне документације.

- Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке (само у случају заједничке понуде).

3. ПАРТИЈЕ

Предмет јавне набавке није обликован упартије.

4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу Општина Пећинци – Општинска управа, 22410 Пећинци, ул. Слободана Бајића 5 , са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку радова  - Уређење трга у Пећинцима, ЈН бр. 404-40/2019 -III - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Допуна понуде за јавну набавку радова - Уређење трга у Пећинцима, ЈН бр. 404-40/2019 -III - НЕ ОТВАРАТИ”  или

„Опозив понуде за јавну набавку радова - Уређење трга у Пећинцима, ЈН бр. 404-40/2019 -III - НЕ ОТВАРАТИ”  или

„Измена и допуна понуде за јавну набавку радова - Уређење трга у Пећинцима, ЈН бр. 404-40/2019- III - НЕ ОТВАРАТИ”.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (Образац 1 у поглављу V), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (Образац 1 у поглављу V) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуденаводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављуIIIконкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова (у поглављу III).

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1)и2) ЗЈН и то податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,

- опису послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу III конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова (упоглављу III).

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања

Плаћање се врши на основу испостављене привремене и окончане ситуације потписане од стране одговорног Извођача радова и стручног надзора. Поред уговора, основ за плаћање окончане ситуације мора бити и записник о примопредаји радова са позитивним мишљењем, потписан од стране свих чланова Комисије о примопредаји.

Рок плаћања је 45 дана од дана пријема одговарајућег документа који испоставља Извођач радова, а којим је потврђено извођење радова, потписан од стране стручног надзора.

Плаћање се врши уплатом на рачун одговорног Извођача радова као у ставу 1.

Авансно плаћање није предвиђено.

9.2. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде је 60 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.

9.3. Захтев у погледу рока извођења радова

Рок за извођење радова износи максимално 60 радних дана од увођења у посао понуђача- извођача радова.

Место (извођења радова): насеље Пећинци.

9.4.Захтеви у погледу гарантног рока

Гаранција за радове не може бити краћа од  24   месеца  од дана примопредаје радова.

За уграђене материјале важи гарантни рок у складу са условима произвођача, који тече од дана извршене примопредаје радова.

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност,са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

Цена је фиксна и не може се мењати.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. ЗЈН.

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима.

11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊАФИНАНСИЈСКОГ ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

11.1. Средство обезбеђења за озбиљност понуде

Понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизвођачима,односно група понуђача је у обавези да уз понуду достави бланко сопствену меницу као гаранцију за oзбиљност понуде, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Бланко сопствена меница треба да буде оверена печатом и потписана оргиналним потписом (не факсимилом) од стране лица овлашћеног за заступање. Уз меницу мора бити достављено уредно попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 5% од укупне вредности понуде без обрачунатог ПДВ-а као и фотокопија захтева за регистрацију менице, овереног од стране пословне банке, као доказ да је меница регистрована у Регистру Народне банке Србије. Уз меницу мора бити достављен копија ОП обрасца и копија картона депонованих потписа, који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму.У случају промене лица овлашћеног за заступање менично овлашћење – писмо остаје на снази.Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу – писму мора бити идентичан са потписом или потписима са картона депонованих потписа.

Рок важења менице је до истека понуђене опције понуде. Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико:

- понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду;

- понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци;

- понуђач коме је додељен уговор не поднесе средство обезбеђења за добро извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документације.

Уколико понуђач не достави меницу понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

11.2 Средство обезбеђења за добро извршење посла ( не подноси се уз понуду ):

Понуђач коме се додели уговор дужан је да као средство обезбеђења за извршење уговорних обавеза, приликом закључења уговора Наручиоцу преда бланко, соло меницу са меничним писмом/овлашћењем, депо картоном и копијом захтева/потврде за регистрацију менице.

Средство обезбеђења за извршење уговорне обавезе предаје САМО понуђач коме је додељен уговор. НЕ ПОДНОСИ СЕ УЗ ПОНУДУ.

Меница мора бити регистрована у Регистру меница Народне банке Србије, а као доказ понуђач уз меницу доставља копију захтева за регистрацију менице, овереног од своје пословне банке.

Садржина: Бланко соло меница мора бити безусловна, платива на први позив, не може садржати додатне услове за исплату, краће рокове од рокова које је одредио Наручилац, мањи износ од онога који је одредио Наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова. Бланко соло меница мора да садржи потпис и печат понуђача. Менично писмо/овлашћење обавезно мора да садржи (поред осталих података) и тачан назив корисника меничног писма/овлашћења (Наручиоца), предмет јавне набавке – број ЈН и назив јавне набавке, износ на који се издаје – 10% од укупне вредности уговора, у динарима без пдв, са навођењем рока важности – који је 30 дана дужи од дана окончања реализације уговора.

Начин подношења: приликом закључења уговора.

Висина: 10 % од укупне вредности уговора и изражена у динарима, без ПДВ

Рок трајања: 30 дана дужи од дана окончања реализације уговора.

11.3 Средство обезбеђења за отклањање грешака у гаранрном рок

Приликом примопредаје радова, изабрани извођач радова ће као средство финансијског обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року доатвавити бланко, солу меницу са меничним писмом/овлашћењем и депо картоном, која се предаје приликом примопредаје радова, као гаранцију за отклањање грешака у гарантном року.

Меница мора бити регистрована у Регистру меница Народне банке Србије у складу са Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења («Службени гласник РС», бр.56/2011) а као доказ понуђач уз меницу доставља копију захтева за регистрацију менице (са датумом издавања менице, серијским бројем менице, основом издавања), овереног од своје пословне банке).

Садржина:Бланко соло меница мора бити безусловна, платива на први позив, не може садржати додатне услове за исплату, краће рокове од рокова које је одредио Наручилац, мањи износ од онога који је одредио Наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова. Бланко соло меница мора да садржи потпис и печат понуђача. Менично писмо/овлашћење обавезно мора да садржи (поред осталих података) и тачан назив корисника меничног писма/овлашћења (Наручиоца), предмет јавне набавке – број ЈН и назив јавне набавке, износ на који се издаје – 10% од укупне вредности уговора и у динарима без ПДВ, са навођењем рока важности – 5 дана дужи од дана истека гарантног рока.

Начин подношења: приликом примопредаје радова.

Висина: 10 % од укупне вредности уговора и изражена у динарима, без пореза

Рок трајања: 5 дана дужи од дана истека гарантног рока.

Наручилац је овлашћен да уновчи финансијску гаранцију дату уз уговор ако изабрани понуђач не отклони грешке/недостатке у гарантном року.

У случају подношења заједничке понуде понуђачи (чланови заједничке понуде- групе понуђача) могу дати једну гаранцију прибављену од стране само једног члана или више гаранција од свих чланова заједничке понуде, а укупна вредност гаранција не може бити мања од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ.

12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Наручилац је дужан да:

1) чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је каотакве, у складу са ЗЈН, понуђач означио у понуди;

2) одбије давање информације која би значила повреду поверљивости податакадобијених у понуди;

3) чува као пословну тајну имена, заинтересованих лица, понуђача, као и податке оподнетим понудама, до отварања понуда.

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена идруги подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума ирангирање понуде.

13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца, електронске поште на e-mail nabavke@pecinci.org  тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 404-40/2019 -III”.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. ЗЈН,  и то:

- путем електронске поште или поште, као и објављивањем од стране наручиоца на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници у радно време наручиоца, односно радним данима од понедељка до петка у периоду од 7,30 до  15,30 часова;

- писмена достављена Наручиоцу путем електронске поште након истека радног времена из претходне алинеје, сматраће се достављеним првог наредног радног дана;

- ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача путем електронске поште, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна да то и учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање;

14. ОБИЛАЗАК ЛОКАЦИЈЕ

Понуђач је дужан  да пре достављања понуде стекне комплетан увид у све информације које су неопходне за припрему понуде, као и да обиђе локацију, у присуству представника наручиоцана, којој је планиранo уређење путног појаса , која је предмет ове јавне набавке.

Наручилац ће организовати обилазак локације, али само уз претходну пријаву на меморандуму понуђача и уз достављање списка овлашћених лица понуђача (име, презиме, име оца, датум, место рођења, број личне карте, од кога је издата, матичним бројем и адресом становања). Понуђачи су обавезни да изврше обилазак локације ради подношења понуде што ће се евидентирати од стране наручиоца на Обрасцу понуде о обиласку локације. У случају недостављања Обрасца понуде о обиласку локације у саставу Понуде потенцијалног понуђача, овереног и потписаног од стране наручиоца, иста ће бити одбијена као неприхватљива.

Понуђач је дужан да се увери у све услове градње, техничку документацију, као и да стекне комплетан увид у све информације које су неопходне за припрему понуде, на локацији на којој ће се радови и изводити, најкасније 7 дана пре утврђеног рока за подношења понуда,  уз обавезну најаву 1 дана раније. Обилазак локације није могуће извршити , након истека горе наведеног рока.

Обилазак локације и увид у документацију биће организован у договору са особом задуженом за обилазак локације, а то је Милан Мијић, на mail: saobracaj@pecinci.org .

15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. ЗЈН).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

16. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

17. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧАСА ДЕТАЉНИМ УПУТСТВОМ О САДРЖИНИ ПОТПУНОГ ЗАХТЕВА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама ЗЈН.

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту: Републичка комисија).

Захтев за заштиту права се достављанаручиоцу непосредно, електронском поштом на e-mail nabavke@pecinci.org  или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико ЗЈН није другачије одређено.О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавкии на својој интернет страници, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 7 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављањаи уколико је подносилац захтева у складу са чл. 63. ст. 2. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. После доношења одлуке о додели уговора из чл.108. ЗЈН или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. овог ЗЈН.

Захтев за заштиту права мора да садржи:

- назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;

- назив и адресу наручиоца;

- податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;

- повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;

- чињенице и доказе којима се повреде доказују;

- потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН;

- потпис подносиоца.

Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту Републичке комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је:

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;

(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога.

* Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.

(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши – 120.000,00 динара;

(4) број рачуна: 840-30678845-06;

(5) шифру плаћања: 153 или 253;

(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;

(7) сврха: ЗЗП; Општина Пећинци – Општинска управа, 22410 Пећинци, ул. Слободана Бајића 5; јавна набавка: 404-40/2019 III;

(8) корисник: буџет Републике Србије;

(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;

(10) потпис овлашћеног лица банке, или

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1, или

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава), или

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са ЗЈН и другим прописом.

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН.

18. РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА

Рок за доношење одлуке о додели уговора је 25 дана од дана отварања понуда.

19. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Наручилац ће уговор о јавној набавкци доставити понуђачу коме је уговор додељен у року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. ЗЈН.

У случају да је поднета само једна понуда Наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. Тачка 5) ЗЈН.

20. ОБУСТАВА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Наручилац ће обуставити поступак јавне набавке уколико нису испуњени услови за доделу уговора из члана 107. ЗЈН.

Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча, или услед којих је престала потреба Наручиоца за предметном набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске године односно у наредних шест месеци.

21. УВИД У ДОКУМЕНТАЦИЈУ

Понуђач има право да изврши увид у документацију о спроведеном поступку јавне набавке после доношења одлуке о додели уговора, односно одлуке о обустави поступка о чему може поднети писмени захтев наручиоцу путем електронске поште, поште и факсом.

Наручилац ће лицу из претходног става, омогућити увид у документацију и копирање документације из поступка о трошку подносиоца захтева, у року од два дана од дана пријема писаног захтева, уз обавезу да заштити податке у складу са чл. 14. и 15. ЗЈН.

22. ТРОШКОВИ ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ

Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова

припремања понуде. Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од Наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни Наручиоца, оба наручиоца су дужна да понуђачу надокнаде трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у понуди.

23. ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА

Уколико буде реалне и објективне потребе за изменом уговора закљученог по основу ове јавне набавке, Наручилац може дозволити измене елемената уговора, сагласно одредбама Закона о јавним набавкама, члану 115. Закона о јавним набавкама и Закона о облигационим односима

Наручилац може, уколико буде реалне и објективне потребе, у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015), и одредбама Закона о облигационим односима, након закључења уговора о јавној набавци  извршити измену уговора, закључењем анекса истог.

Повећање обима предмета набавке не односи се на уговорене вишкове радова.

Повећањем обима предмета набавке не може се мењати предмет набавке.

(ОБРАЗАЦ 6)

ПОТВРДА О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈА

За јавну набавку радова – УРЕЂЕЊЕ ТРГА У ПЕЋИНЦИМА

ЈН. број 404-40/2019 -III

ПОТВРЂУЈЕ СЕ  да је _____________________________ из ____________________

у име понуђача

Назив понуђача: __________________________________________________________

Адреса понуђача: _________________________________________________________

Место: __________________________________________________________________

Контакт особа:____________________________________________________________

Контакт телефон:_________________________________________________________

Имејл:___________________________________________________________________

обишао локацију чије уређење је предмет јавне набвке број 404-40/2019 III, у присуству представника Наручиоца: _________________________________________________.

У Пећинцима, ______________ 2019. године

Потпис овлашћеног представника Наручиоца

М.П.                   ____________________________

Потпис овлашћеног лица Понуђача

М.П.                    ___________________________

Напомена:Образац  мора бити потписан од стране представника Наручиоца, односно лицазадуженог за обилазак локације.

Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача уколико наступасамостално или са подизвођачима.

Уколико наступа у групи, образац потписује и оверава овлашћено лице носиоцапосла групе понуђача или овлашћено лице члана групе.

(OБРАЗАЦ 7)

VIII ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН

Прилажемо предмер и предрачун радова за јавну набавку број 404-40/2019 -III – УРЕЂЕЊЕ ТРГА У ПЕЋИНЦИМА, потписан и оверен од стране овлашћеног лица.

Напомена: Уколико се у техничкој документацији у означавању добара или радова одређене производње, извора или градње наводи одређени робни знак, патент, типили произвођач, Понуђач може понудити и другу врсту, истих или бољих техничких карактеристика. У случају да понуђач нуди одговарајућа добра или радове за одређене позиције из предмера и предрачуна у обавези је да достависписак позиција који ће садржати све елементе предмера и предрачуна и то: редни број позиције из основног предмера и предрачуна, опис понуђеног одговарајућег добра или врста радова, јединицу мере, количину, јединичну и укупну цену који сенуди, заједно са техничким спецификацијама (карактеристикама) за сваку позицију како би Комисија могла извршити оцену.

Датум __________________ 			Потпис овлашћеног лица

М.П.           ___________________________

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИХ РАДОВА ЗА УРЕЂЕЊЕ ТРГА У ПЕЋИНЦИМА НА К.П. 663/1 И 653/5

АРХИТЕКТУРА

| 1. ПОПЛОЧАВАЊЕ ПЛАТОА |
| --- |
| I ПРЕТХОДНИ РАДОВИ |
| Р.бр. | О П И С | Ј.м. | Количина | Јед. цена без ПДВ | Укупно без ПДВ |
| 1 | Демонтажа, са одлагањем и поновним постављањем постојећих бехатон плоча са дела пешачке зоне на углу улица Јове Негушевића и Слободана Бајића на равнајући слој дробљеног каменог агрегата према постојећем слогу. Обрачун по м2 | м2 | 593,00 |  |  |
| 2 | Демонтажа постојећих бехатон плоча са платоа око цркве одлагање на предвиђено место унутар градилишта и предаја инвеститору. Обрачун по м2 | м2 | 350,00 |  |  |
| 3 | Разбијање постојећег бетонског дела платоа ручним или машинским алатима у дебљини цца 15цм. У цену обрачунати и утовар и одвоз насталог шута на градску депонију. Обрачун по м2 | м2 | 540,00 |  |  |
| 4 | Демонтажа постојећих ивичњака и каналета на граници бехатона и травнатих површина на постојећем платоу око цркве са припадајућом подлогом и одвозом насталог шута на градску депонију. Обрачун по м1 | м1 | 98,00 |  |  |
| 5 | Скидање слојева подлоге бехатона од набијеног шљунка и туцаника дебљине цца 15цм. У цену обрачунати и утовар и одвоз скинутог шута на градску депонију. Обрачун по м3. | м3 | 135,00 |  |  |
| 6 | Демонтажа постојећих шахт поклопаца и пратећих рамова ради постављања нових. Обрачун по ком | ком | 5,00 |  |  |
| 7 | Скидање постојеће металне ограде око цркве са одлагањем исте на градску депонију. У цену урачунати и разбијање бетонске пратеће сокле димензија 0,2 x 0,5м са одвозом насталог шута. Обрачун по м1 | м1 | 120,00 |  |  |
| 8 | Сечење постојећих стабала дрвећа са вађењем пањева. У цену урачунати одвоз истог на градску депонију. Обрачун по ком | ком | 1,00 |  |  |
| Укупно: |  |

| II ЗЕМЉАНИ РАДОВИ |
| --- |
| Р.бр. | О П И С | Ј.м. | Количина | Јед. цена без ПДВ | Укупно без ПДВ |
| 1 | Машински ископ земље III категорије на коту полагања тампон слоја туцаника. Утовар исте и одвоз на градску депонију. Обрачун по м3 ископане земље | м3 | 220,00 |  |  |
| 2 | Машинско збијање постељице са нивелацијом исте до пројектоване коте Обрачун по м2 збијене постељице | м2 | 1400,00 |  |  |
| 3 | Набавка, транспорт, разастирање и набијање тампон слоја туцаника 0 - 31,5мм д=15цм испод новопројектованих стаза и платоа. Обрачун по м3 уграђеног и збијеног туцаника | м3 | 205,00 |  |  |
| 4 | Набавка, транспорт, разастирање и набијање тампон слоја каменог агрегара фракције 4-8мм д= 3- 5цм по површини предвиђеној за полагање бехатона. Обрачун по м3 збијеног тампон слоја | м3 | 45,00 |  |  |
| 5 | Насипање земље из ископа дуж трасе постављеног ивичњака једнострано. Насуту земљу потребно је набити ручним вибросредствима. Обрачун по м3 насуте и збијене земље | м3 | 72,00 |  |  |
| 6 | Набавка материјала насипање и нивелисање хумуса до пројектоване висине травнатих подлога. Обрачун по м2 насутог и озелењеног хумуса | м2 | 430,00 |  |  |
| Укупно: |  |

| III БЕТОНСКИ РАДОВИ |
| --- |
| Р.бр. | О П И С | Ј.м. | Количина | Јед. цена без ПДВ | Укупно без ПДВ |
| 1 | Набавка и постављање типског ивичњака од пресованог бетона димензија пресека 10/20цм домаћег приоизвођача. Ивичњаке постављати у ситнозрном сувом бетону МБ 20 који је урачунат у цену. У цену урачунати и фуговање истих цементним малтером. Обрачун по м1 постављеног ивичњака. | м1 | 240,74 |  |  |
| 2 | Набавка и постављање типских бехатон плоча у дезену по избору инвеститора од пресованог бетона д=8цм домаћег произвођача. Бехатон плоче се постављају на пешачке стазе и плато између цркве и околних објеката на припремељен слој од камене фракције 4-8мм. Поплочане површине збијати ручно и лаком виброплочом. Спојнице запунити финим ситнозрним песком. Обрачун по м2 поплочане површине. Напомена: за тон боје бехатон плоча консултовати се са пројектантом. 30х20цм (основни "светло сиви") 30х30цм (основни "светло сиви") 24,5х55цм (декоративни "бордо") 39х50цм (декоративни "бордо") 24,5х55цм (декоративни "тамно сиви") 39х50цм (декоративни "тамно сиви") | м2 м2 м2 м2 м2 м2 | 268,00 268,00 39,00 35,00 52,00 37,00 |  |  |
| 3 | Набавка и постављање типских дренажних каналица димензија ширине канала 150мм типа FILCOTEN LIGHT без пада. Исте се постављају у сувом бетону са припадајућом челичном типском решетком. Класа чврстоће решетке мора бити Б. Обрачун по м1 постављеног канала. | м1 | 73,00 |  |  |
| Укупно: |  |

| IV РАЗНИ РАДОВИ |
| --- |
| Р.бр. | О П И С | Ј.м. | Количина | Јед. цена без ПДВ | Укупно без ПДВ |
| 1 | Набавка и постављање типског челичног ШАХТА ПОКЛОПЦА са припадајућим рамом за лаки саобраћај Ø600мм . Обрачун по ком постављеног шахта поклопца. | ком | 5,00 |  |  |
| 2 | Радови на нивелисању постојећих шахтова на потребну висину ради уклапања са новопројектованим платоом на уличном фронту. Обрачун по ком постављеног шахт поклопца. | ком | 1,00 |  |  |
| Укупно: |  |

| УКУПНО ПОПЛОЧАВАЊЕ ПЛАТОА |  |
| --- | --- |

| 2. РАДОВИ НА ИЗРАДИ ФОНТАНЕ |
| --- |
| I ЗЕМЉАНИ РАДОВИ |
| Р.бр. | О П И С | Ј.м. | Количина | Јед. цена без ПДВ | Укупно без ПДВ |
| 1 | Машински ископ земље III кат на коту полагања тампон слоја туцаника. Утовар исте и одвоз на градску депонију. Обрачун по м3 ископане земље за фонтану | м3 | 62,00 |  |  |
| 2 | Машинско збијање постељице испод фонтане са нивелацијом исте. Обрачун по м2 збијене постељице | м2 | 75,00 |  |  |
| 3 | Набавка, транспорт, разастирање и набијање тампон слоја туцаника 0-31,5мм д=20цм испод плоче фонтане. Обрачун по м3 уграђеног збијеног туцаника. | м3 | 15,77 |  |  |
| 4 | Набавка, насипање, набијање песка око формираних АБ зидова фонтане. Насут песак потребно је набити ручним вибросредствима до потребне збијености. Обрачун по м3 насутог песка у збијеном стању. | м3 | 2,30 |  |  |
| Укупно: |  |

| II БЕТОНСКИ РАДОВИ |
| --- |
| Р.бр. | О П И С | Ј.м. | Количина | Јед. цена без ПДВ | Укупно без ПДВ |
| 1 | Бетонирање мршавог слоја бетона д=8цм бетоном МБ 20 3фр преко збијеног слоја туцаника. У цену урачунати потребну оплату као и негу бетона. Обрачун по м2 изливеног слоја мршавог бетона фонтана мршави слој бетона | м2 | 56,73 |  |  |
| 2 | Бетонирање армирано бетонске подне плоче фонтане водонепропуснум бетоном МБ 30 3фр дебљине д=20цм .У цену урачунати употребу глатке оплате као и негу бетона. Обрачун по м3 фонтана подна плоча | м3 | 13,30 |  |  |
| 3 | Бетонирање арmирано бетонских зидова фонтане водонепропуснум бетоном МБ 30 3фр дебљине д=20цм. У цену урачунати употребу глатке оплате као и негу бетона. Обрачун по м3 фонтана зидови | м3 | 3,90 |  |  |
| 4 | Набавка материјала, израда падиране цементне кошуљице преко подне плоче фонтане уз предходно наношење подлоге СМ везе д=5цм уз армирање исте микро влакнима. Обрачун по м2 фонтана кошуљица | м2 | 39,50 |  |  |
| Укупно: |  |

| III АРМИРАЧКИ РАДОВИ |
| --- |
| Р.бр. | О П И С | Ј.м. | Количина | Јед. цена без ПДВ | Укупно без ПДВ |
| 1 | Набавка, сечење, савијање и уградња арматуре фонтане ГА 240/360 ; РА 400/500 МАГ 500/560 Обрачун по кг уграђене арматуре | КГ | 1250,00 |  |  |
| Укупно: |  |

| IV ХИДРОИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ |
| --- |
| Р.бр. | О П И С | Ј.м. | Количина | Јед. цена без ПДВ | Укупно без ПДВ |
| 1 | Набавка материјала, премазивање подне плоче фонтане и зидова хидроизолационим слојем на цементној бази у три слоја. Обрачун по м2. | м2 | 59,01 |  |  |
| 2 | Набавка и постављање типских водонепропусних хидроизолационих трака на све спојеве под - зид и зид - зид у бетонској констгрукцији фонтане типа СИКА КОМБИФЛЕКС 10цм или еквивалент. Обрачун по м1 | м1 | 62,00 |  |  |
| 3 | Обрада хидроизолацијом типа СИКАДУР 31ФЦ или еквивалент у бетонским подовима око продора цеви за гејзире на 7 места. Обрачун по ком | ком | 7,00 |  |  |
| 4 | Обрада хидроизолацијом типа СИКАДУР 31ФЦ или еквивалент око продора скимера кроз бетон на 2 места. Обрачун по ком. | ком | 2,00 |  |  |
| 5 | Обрада хидроизолацијом у подовима фонтане на 3 места где су подне решетке-сливници СИКАДУР 31ФЦ или еквивалент. Обрачун по ком | ком | 3,00 |  |  |
| 6 | Обрада хидроизолацијом типа СИКАДУР 31ФЦ у зидовима фонтане на 11 места где су продори кроз зид за захват воде за гејзире на 6 места, захват воде за "водени зид" на 2 места, прикључци за усисивач на 3 места. Обрачун по ком. | ком | 11,00 |  |  |
| 7 | Обрада хидроизолацијом на подовима фонтане где излазе ребраста црева за каблове подводних рефлектора на 7 места СИКАДУР 31ФЦ. Обрачун по ком | ком | 7,00 |  |  |
| Укупно: |  |

| V КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ |
| --- |
| Р.бр. | О П И С | Ј.м. | Количина | Јед. цена без ПДВ | Укупно без ПДВ |
| 1 | Набавка материјала, наношење репаратурног хидроизолационог малтера на зидове фонтане са унутрашње стране уз формирање завојног холкера на прелазу зид-подна плоча фонтане уз предходно наношење подлоге. Обрачун по м2 постављеног малтера | м2 | 59,40 |  |  |
| 2 | Набавка, постављање МОЗАИК керамичких плочица у дезену по избору инвеститора на еластичном лепку са карактеристикама водонепропусности. Постављену мозаик керамику фуговати еластичном фуг масом за спољну употребу. Обрачун по м2 постављене керамике | м2 | 107,00 |  |  |
| Укупно: |  |

| VI КАМЕНОРЕЗАЧКИ РАДОВИ |
| --- |
| Р.бр. | О П И С | Ј.м. | Количина | Јед. цена без ПДВ | Укупно без ПДВ |
| 1 | Набавка, облагање бетоске сокле гранитним плочама д=2цм у дезену по избору инвеститора постављене у цементном малтеру са потребним спојним елементима Обрачун по м2 | м2 | 59,40 |  |  |
| 2 | Набавка,облагање бетоске сокле поклопним гранитним плочама д=3цм ширине 30цм у дезену по избору инвеститора постављене у цементном малтеру са потребним спојним елементима Обрачун по м1 | м1 | 65,00 |  |  |
| 3 | Набавка, постављање гранитних плоча за формирање преливног зида фонтане у димензијама у свему према детаљима из пројекта Обрачун по м2 постављене керамике | м2 | 6,00 |  |  |
| Укупно: |  |

| VII БРАВАРСКИ РАДОВИ |
| --- |
| Р.бр. | О П И С | Ј.м. | Количина | Јед. цена без ПДВ | Укупно без ПДВ |
| 1 | Набавка материјала, израда рама од кутијастог профила 30/30/3мм носача гранитних плоча зида фонтане. У цену урачунати и фарбање конструкције темељном и завршном уљаном бојом. Обрачун по кг | кг | 72,00 |  |  |
| 2 | Набавка материјала,израда и уградња челичних анкер плоча израђених од плочевине дим 200/200/8 мм и анкера од ребрасте арматуре РØ12мм. У цену урачунати и фарбање темељном и завршном уљаном бојом. Обрачун по кг | ком | 2,00 |  |  |
| 3 | Набавка материјала, сечење, профилисање и постављање маске од ИНОX лима д=1мм на бок формираног зида фонтане у свему према детаљу из пројекта. У цену урачунати сва потребна спојна средства. Обрачун по м2 | м2 | 0,70 |  |  |
| Укупно: |  |

| УКУПНО РАДОВИ НА ФОНТАНИ |  |
| --- | --- |

| 3. РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ АБ ШАХТА |
| --- |
| I ЗЕМЉАНИ РАДОВИ |
| Р.бр. | О П И С | Ј.м. | Количина | Јед. цена без ПДВ | Укупно без ПДВ |
| 1 | Машински ископ земље III кат на коту полагања тампон слоја туцаника. Утовар исте и одвоз на градску депонију. Обрачун по м3 ископане земље | м3 | 42,00 |  |  |
| 2 | Машинско збијање постељице шахта са нивелацијом исте. Обрачун по м2 збијене постељице | м2 | 11,00 |  |  |
| 3 | Набавка, транспорт, разастирање и набијање тампон слоја туцаника 0-31,5мм д=15цм испод плоче ШАХТА. Обрачун по м3 уграђеног збијеног туцаника | м3 | 1,65 |  |  |
| 4 | Набавка, насипање, набијање песка око формираних зидова водонепропусног ШАХТА Насут песак потребно је набити ручним вибросредствима до потребне збијености Обрачун по м3 насутог песка у збијеном стању. | м3 | 18,00 |  |  |
| Укупно: |  |

| II БЕТОНСКИ РАДОВИ |
| --- |
| Р.бр. | О П И С | Ј.м. | Количина | Јед. цена без ПДВ | Укупно без ПДВ |
| 1 | Бетонирање плоче дна и зидова муљне јаме водонепропусним бетоном МБ 30 3фр дебљине д=20цм. У цену урачунати потребну оплату, арматура се обрачунава засебно. Обрачун по м3 | м3 | 0,88 |  |  |
| 2 | Бетонирање армирано бетонске подне плоче шахта водонепропуснум бетоном МБ 30 3фр дебљине д=20цм. У цену урачунати употребу глатке оплате као и негу бетона. Обрачун по м3 | м3 | 1,40 |  |  |
| 3 | Бетонирање армирано бетонских зидова шахта водонепропуснум бетоном МБ 30 3фр дебљине д=20цм. У цену урачунати употребу глатке оплате као и негу бетона. Обрачун по м3 | м3 | 5,12 |  |  |
| 4 | Бетонирање армирано бетонске таванице шахта водонепропусним бетоном МБ 30 3фр дебљине д=20цм. У цену урачунати употребу глатке оплате са потребним подупирањем исте као и накнадну негу бетона. Обрачун по м3 | м3 | 1,46 |  |  |
| Укупно: |  |

| III АРМИРАЧКИ РАДОВИ |
| --- |
| Р.бр. | О П И С | Ј.м. | Количина | Јед. цена без ПДВ | Укупно без ПДВ |
| 1 | Набавка, сечење, савијање и уградња арматуре шахта. Обрачун по кг уграђене арматуре ГА 240/360 РА 400/500 МАГ 500/560 | кг | 968,00 |  |  |
| Укупно: |  |

| IV БРАВАРСКИ РАДОВИ |
| --- |
| Р.бр. | О П И С | Ј.м. | Количина | Јед. цена без ПДВ | Укупно без ПДВ |
| 1 | Набавка и монтажа типских челичних пењалица. Обрачун по ком | ком | 8,00 |  |  |
| 2 | Набавка и монтажа типског челичног поклопца са рамом дим 80/80цм за лаки саобраћај. Обрачун по ком | ком | 1,00 |  |  |
| 3 | Набавка и уградња вентилационих цеви Ø100мм од бешавних цеви. На месту продора цеви кроз зид уградити лимене крагне за непропусност воде дим 200/200мм | м1 | 25,00 |  |  |
| Укупно: |  |

| V ХИДРОИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ |
| --- |
| Р.бр. | О П И С | Ј.м. | Количина | Јед. цена без ПДВ | Укупно без ПДВ |
| 1 | Набавка материјала, премазивање подне плоче шахта и зидове хидроизолационим слојем на цементној бази у три слоја са применом еластичних компензујућих трака на угловима. Обрачун по м2. | м2 | 35,00 |  |  |
| 2 | Набавка и постављање типских водонепропусних гумених трака ширине 25цм на делу настављања хоризонталних и вертикалних елемената бетона. СИКА трака или еквивалент. Обрачун по м1 постављене траке | м1 | 21,00 |  |  |
| Укупно: |  |

| УКУПНО РАДОВИ НА А.Б. ШАХТУ |  |
| --- | --- |

| 4. РАДОВИ НА ПОСТАВЉАЊУ МОБИЛИЈАРА |
| --- |
| Р.бр. | О П И С | Ј.м. | Количина | Јед. цена без ПДВ | Укупно без ПДВ |
| 1 | Набавка и постављање следећих елемената мобилијара домаће производње. Обрачун по ком постављеног елемента - клупа за седење од бетона са седалним делом од ХПЛ (high preasure laminates) д=10мм са УВ заштитним слојем. - канта за отпатке од бетона са украсним алуминијумским тракама и одговарајућим металним улошком. - жардињера ( тип 1 ) - жардињера ( тип 2 ) - жардињера ( тип 3 ) - жардињера ( за дрвеће ) | ком ком ком ком ком ком | 20,00 16,00 10,00 5,00 3,00 14,00 |  |  |
| Укупно: |  |

| РЕКАПИТУЛАЦИЈА АРХИТЕКТУРА |
| --- |
| 1. ПОПЛОЧАВАЊЕ ПЛАТОА |  |
| 2. РАДОВИ НА ИЗРАДИ ФОНТАНЕ |  |
| 3. РАДОВИ НА ИЗРАДИ АБ ШАХТА |  |
| 4. РАДОВИ НА ПОСТАВЉАЊУ МОБИЛИЈАРА |  |
| УКУПНО БЕЗ ПДВ-А |  |
| УКУПНО СА ПДВ-ОМ |  |

ХИДРОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ

| 1. ВОДОВОД |
| --- |
| Р.бр. | О П И С | Ј.м. | Количина | Јед. цена без ПДВ | Укупно без ПДВ |
| 1 | Izrada šahta od armiranog betona MB20 unutrašnjih dimenzija 160х180х160cm, donja ploča i zidovi d=20cm, gornja ploča d=15cm, sa zemljanim radovima, isporukom i ugradnjm betona, sa ventilacijom i kvadratnim šaht poklopcem 60x60cm na | kom | 1,00 |  |  |
| 2 | Cevovod od priključka do podzemnog hidranta, kao i cevovod od pumpe (šahta) do mesta izliva u fontani. Nabavka i montaža vodovodnih HDPE "100" Ø63mm NP10bara. U ceni su i zemljani radovi, tj. ručni iskop rova 60x110cm, kao i zatrpavanje rova, kao i podbušivanje betonskih površina sa iskopom i zatrpavanjem radnih jama. Obračun po m' | m' | 57,00 |  |  |
| 3 | Izrada podzenmog hidranta Ø50mm, sa LP sa stopom, sa E-PE kom. (flanš-adapter), zatvaračem PZØ50mm, ugradbenom garniturom i kapom. Obračun za komplet rad i materijal. | kom | 1 |  |  |
| 4 | Izrada priključka na gradsku mrežu. Nabavka i montaža OP kom Ø100/50, sa dva E-PE kom Ø100mm (flanš-adapteri), zatvarača PZØ50mm, sa jednim E-PE kom Ø50mm, sa ugradbenom garniturom i kapom, sa bet. ankerom i bet. opsegom 50x50cm oko kape Obračun za komplet rad i materijal. | kom | 1 |  |  |
| 5 | Ispiranje cevovoda do izbistrenja vode i ispitivanje na pritisak u visini nazivnog pritiska cevi (10 bara), komplet sa armaturama i fazonskim komadima, sa zapisnikom o ispitivanju u prisustvu Nadzornog organa. Obračun paušalan po prijemu oba cevovoda. | pauš | 1 |  |  |
| 6 | Geodetsko snimanje izvedenih instalacija sa izradom elaborata za upis u katastar podzemnih instalacija. | m' | 57 |  |  |
| Укупно: |  |

| 2. КАНАЛИЗАЦИЈА |
| --- |
| Р.бр. | О П И С | Ј.м. | Количина | Јед. цена без ПДВ | Укупно без ПДВ |
| 1 | Iskolčavanje trase kanalizacije. Iskop u zemlji III. kat. u obliku rova (80% mašinski 20% ručni), širine 0,8m, sa odbacivanjem iskopa na 1m od ivice rova ili direktnim utovarom u kamion, kao i rušenje i popravku betonskih površina. U ceni je i zatrpavanje sa zbijanjem u slojevima do 100%. Obračun po m3 | m3 | 76,00 |  |  |
| 2 | Nabavka, doprema I razastiranje prirodnog peska po dnu rova u sloju 10cm sa zbijanjem do zbijenosti >1,5 KN/cm2. Obračun po m3 u zbijenom stanju. | m3 | 4,00 |  |  |
| 3 | Nabavka, doprema i montaža uz nivelmansku kontrolu PVC kanalizacionih cevi fi 160 mm sa fazonskim komadima klase S-20. Obračun po m' | m' | 50,00 |  |  |
| 4 | Izrada betonskog šahta a/b MB30 livenog na licu mesta u čeličnoj oplati, od mašinskog vodonepro pusnog betona, unutrašnje mere (100cm sa konusnim gornjim delom, dno šahta na tamponu od 10cm zbijenog šljunka. Šaht Š-0 u kolovozu ima armirano dno sa MAG Q-188. Obračun po m’ unutrašnje visine šahta. | m' | 4,05 |  |  |
| 5 | Nabavka, transport I ugradnja liveno-gvozdenih, atestiranih šaht poklopaca, ravnih, sa otvorima i sa okvirom. Obračun po kom. Ø600mm 400 kN Ø600mm 150 kN | ком ком | 1 2 |  |  |
| 6 | Ispitivanje kanalizacione mreže na pritisak od 5mVS, komplet sa fazonskim komadima, sa zapisnikom o ispitivanju u prisustvu Nadzora. Obračun paušalan | pauš | 1 |  |  |
| 7 | Rušenje i popravka betonskih i asfaltnih površina. Dovođenje u prvobitno stanje. Obračun po | m2 | 60,80 |  |  |
| 8 | Geodetsko snimanje izvedenih instalacija sa izradom elaborata za upis u katastar podzemnih instalacija. Obračun po m'. | m' | 76,00 |  |  |
| 9 | Nabavka I montaza muljne pumpe snage 0.5 kW u prethodno izradjenoj muljnoj jami. | kom | 1,00 |  |  |
| Укупно: |  |

| 3. ОПРЕМА ФОНТАНЕ |
| --- |
| А) ОСНОВНА ОПРЕМА |
| Р.бр. | О П И С | Количина | Ј.м. | Јед. цена без ПДВ | Укупно без ПДВ |
| 1 | OPREMA ZA FILTRIRANJE FONTANSKE VODE |  |  |  |  |
| 1,1 | PUMPA Sa grubim predfilterom za skupljanje krupnih nečistoća. | 1 | kom |  |  |
| 1,2 | FILTER cantabric side | 1 | kom |  |  |
| 1,3 | KOMANDNI VENTIL ZA FILTER Koji ima više položaja-funkcija filtriranje, ispiranje nečistoća iz filtera,pražnjenje bazena itd. | 1 | kom |  |  |
| 1,4 | FILTERSKA ISPUNA (kvarcni pesak) | 150 | kg |  |  |
| 1,5 | ELEKTROKOMANDNI ORMAN | 1 | kom |  |  |
| 2 | OPREMA ZA CIRKULACIJU VODE |  |  |  |  |
| 2,1 | CEVNA INSTALACIJA Cevi, fiting, ventili itd. služe za cirkulaciju vode od bazena do filtera i CEVOVOD ZA FILTRIRANJE PE ø32 cca 16,50 m1 CEVOVOD ZA DIREKTNO PRAŽNJENJE SVAKOG BAZENA U KANALIZACIJU PE ø50 cca 46,00 m1 CEVOVOD ZA USISAVANJE PODNIH NEČISTOĆA IZ SVIH BAZENA PE ø50 cca 48,50 m1 | 1 | set |  |  |
| 2,2 | ZIDNE MLAZNICE | 2 | komplet |  |  |
| 2,3 | SLIVNIK U BAZENU | 3 | komplet |  |  |
| 2,4 | SKIMERI | 2 | komplet |  |  |
| 2,5 | ELEMENTI PRODORA KROZ ZID | 4 | komplet |  |  |
| 2,6 | ELEMENT USISA | 2 | komplet |  |  |
| 2,7 | MEHANIČKA AUTOMATSKA DOPUNA | 1 | komplet |  |  |
| 3 | OPREMA ZA PODVODNO OSVETLENJE |  |  |  |  |
| 3,1 | LED PODVODNA RASVETA BAZENA LED reflektoriU=12V | 7 | komplet |  |  |
| 3,2 | KABLOVSKE KUTIJE za spajanje kablova | 7 | kom |  |  |
| 3,3 | REBRASTO CREVO | 14 | kom |  |  |
| 3,4 | TORUSNI TRAFO U 80W, 12V U ZAŠTITNOJ KUTIJI | 4 | kom |  |  |
| 3,5 | KOMPLET KABLOVA I ELEKTROMATERIJALA | 1 | komplet |  |  |
| 4 | RUČNI USISIVAČ |  |  |  |  |
| 4,1 | Sastoji se od teleskopske cevi od 4,8 m, elastičnog creva od 15 m, papuče i četke. Služi za usisavanje nataloženih nečistoća sa dna | 1 | set |  |  |
| 5 | MREŽICA |  |  |  |  |
| 5,1 | Za skupljanje krupnih nečistoća iz bazenske vode. | 1 | set |  |  |
| 6 | TERMOMETAR |  |  |  |  |
| 6,1 | Služi za merenje temperature bazenske vode. | 1 | kom |  |  |
| 7 | KOMPLET HEMIJSKIH SREDSTAVA |  |  |  |  |
| 7,1 | комплет хемијских инсталација | 1 | kom |  |  |
| 8 | TESTER |  |  |  |  |
| 8,1 | za ručno ispitivanje kvaliteta vode u bazenu | 1 | kom |  |  |
| 9 | SADRZAJ "VODENI ZID" |  |  |  |  |
| 9,1 | Pumpa za sadrzaj vodenog zida u fontani, hidraulicki cevovodi, elementi za zahvat vode iz fontane, hidraulički elementi za dovod i distribuciju vode na početku vodenog zida. Obračun sve po kompletu | 1 | komplet |  |  |
| 10 | PRELIV NA VODENOM ZIDU |  |  |  |  |
| 10,1 | Nabavka materijala I izrada prellivnog kazana u vodenom zidu od inoxa | 1 | komplet |  |  |
| УКУПНО ОСНОВНА ОПРЕМА СА МОНТАЖОМ: |  |

| Б) СИСТЕМ ГЕЈЗИРА У БАЗЕНУ БРОЈ 1 |
| --- |
| Р.бр. | О П И С | Ј.м. | Количина | Јед. цена без ПДВ | Укупно без ПДВ |
| 1 | PUMPA ZA GEJZIRE | 1 | ком |  |  |
| 2 | MLAZNICE GEJZIRA | 2 | ком |  |  |
| 3 | CEVOVOD PE ø50 cca 16,5m1 | 1 | сет |  |  |
| 4 | STANDARDNI PRODORI ZA USISAVANJE VODE | 2 | ком |  |  |
| 5 | ZIDNI ELEMENT ZA USIS, od ABS-a | 2 | ком |  |  |
| 6 | CEVOVOD U MAŠ. SOBI DO PUMPE ZA HIDROMA | 1 | set |  |  |
| 7 | DOPUNA EL. ORMANA ZA PUMPE GEJZIRA | 3 | set |  |  |
| 8 | ELEKTROMATERIJAL | 1 | set |  |  |
| УКУПНО ОПРЕМА И МОНТАЖА: |  |

| Ц) СИСТЕМ ГЕЈЗИРА У БАЗЕНУ БРОЈ 2 |
| --- |
| Р.бр. | О П И С | Ј.м. | Количина | Јед. цена без ПДВ | Укупно без ПДВ |
| 1 | PUMPA ZA GEJZIRE | 1 | ком |  |  |
| 2 | MLAZNICE GEJZIRA | 2 | ком |  |  |
| 3 | CEVOVOD PE ø50 cca 26,6m1 | 1 | set |  |  |
| 4 | STANDARDNI PRODORI ZA USISAVANJE VODE | 2 | ком |  |  |
| 5 | ZIDNI ELEMENT ZA USIS, od ABS-a | 2 | ком |  |  |
| 6 | CEVOVOD U MAŠ. SOBI DO PUMPE ZA HIDROMA | 1 | set |  |  |
| 7 | DOPUNA EL. ORMANA ZA PUMPE GEJZIRA | 1 | set |  |  |
| 8 | ELEKTROMATERIJAL | 1 | set |  |  |
| УКУПНО ОПРЕМА И МОНТАЖА: |  |

| Д) СИСТЕМ ГЕЈЗИРА У БАЗЕНУ БРОЈ 3 |
| --- |
| Р.бр. | О П И С | Ј.м. | Количина | Јед. цена без ПДВ | Укупно без ПДВ |
| 1 | PUMPA ZA GEJZIRE | 1 | ком |  |  |
| 2 | MLAZNICE GEJZIRA | 1 | ком |  |  |
| 3 | CEVOVOD PE ø50 cca 39m1 | 1 | set |  |  |
| 4 | STANDARDNI PRODORI ZA USISAVANJE VODE | 2 | ком |  |  |
| 5 | ZIDNI ELEMENT ZA USIS, od ABS-a | 2 | ком |  |  |
| 6 | CEVOVOD U MAŠ. SOBI DO PUMPE ZA HIDROMA | 1 | set |  |  |
| 7 | DOPUNA EL. ORMANA ZA PUMPE GEJZIRA | 1 | set |  |  |
| 8 | ELEKTROMATERIJAL | 1 | set |  |  |
| УКУПНО ОПРЕМА И МОНТАЖА: |  |

| РЕКАПИТУЛАЦИЈА ХИДРОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ |
| --- |
| 1. ВОДОВОД |  |
| 2. КАНАЛИЗАЦИЈА |  |
| 3. ОПРЕМА ФОНТАНЕ |  |
| УКУПНО БЕЗ ПДВ-А |  |
| УКУПНО СА ПДВ-ОМ |  |

ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈЕ

| 1. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ |
| --- |
| Р.бр. | О П И С | Ј.м. | Количина | Јед. цена без ПДВ | Укупно без ПДВ |
| 1 | Demontaža postojećih svetiljki, stubova i razbijanje betonskih temelja postojeće javne rasvete trga. Odvoz demontiranog materijala na lokaciju investitora i odvoz šuta na najbližu deponiju. Ovom pozicijom su obuhvaćeni troškovi lagerovanja šuta na deponiji. | пауш. | 1 |  |  |
| Укупно: |  |

| 2. НАПОЈНИ ВОДОВИ |
| --- |
| Р.бр. | О П И С | Ј.м. | Количина | Јед. цена без ПДВ | Укупно без ПДВ |
| 2,1 | Geodetsko obeležavanje trase kabla | м | 101 |  |  |
| 2,2 | Iskop rova dimenzija 0,4x0,8m, komplet sa zatrpavanjem i nabijanjem u slojevima i polaganjem PVC uozoravajuće trake. | м | 101 |  |  |
| 2,3 | Isporuka i postavljanje energetske pozor trake. | м | 101 |  |  |
| 2,4 | Isporuka i polaganja PVC cevi Ø110x3,2mm, crvene boje, za zaštitu elektroenergetskih kablova, postavljanje na dubini 0,8m ukopavanjem (u tom slučaju se zasipa peskom ili sitnozrnom zemljom) ili podbušivanjem. Za polaganje kablova kroz kanalizaciju dužine veće od 8m, upotrebiti čeličnu užad i "kablovske čarapice". Po završenom polaganju ivicu kanalizacije obložiti gumenim ili plastičnim materijalom radi sprečavanja naleganja kabla na ivicu i njegovog oštećenja. Prazne otvore kablovske kanalizacije (rezervu) zatvoriti odgovarajućim čepovima. Kablovska kanalizacija koja se polaže na prelazima ispod kolovoza završava u zelenom pojasu (u dužini od 0,5m do 1m). Na ulazu i izlazu iz kanalizacije obeležiti kabel kablovskim oznakama.. | м | 18 |  |  |
| 2,5 | Isporuka i ugradnja mesingane kablovske oznake na temelju za regulisan teren. | ком | 10 |  |  |
| 2,6 | Isporuka i ugradnja mesingane kablovske oznake ankerisanjem u tvrdu podlogu trotoara | ком | 12 |  |  |
| 2,7 | Isporuka, polaganje kabla PP00‐A 4x16mm2, komplet sa uvezivanjem na oba kraja | м | 72 |  |  |
| 2,8 | Geodetsko snimanje trase kabla, izrada geodetskog snimka, geodetskog elaborata i unošenje snimljenih instalacija u katastar podzemnih instalacija | м | 101 |  |  |
| Укупно: |  |

| 3. ИСПОРУКА И УГРАДЊА ОПРЕМЕ ЗА КАБЛОВСКУ ПРИКЉУЧНУ КУТИЈУ (+КПК1) |
| --- |
| Р.бр. | О П И С | Ј.м. | Количина | Јед. цена без ПДВ | Укупно без ПДВ |
| 1 | Kablovska priključna kutija tip EV 1P | ком | 1 |  |  |
| 2 | Jednopolno postolje PK00, 125A | ком | 6 |  |  |
| 3 | Topljivi umetak NV00, 20A | ком | 6 |  |  |
| 4 | Betonsko postolje SABP‐600 komplet sa poliesterskim pločama. | ком | 1 |  |  |
| 5 | Stezaljke, sabirnice i ostali sitni vezni materijal | ком | 1 |  |  |
| Укупно: |  |

| 4. ИСПОРУКА И УГРАДЊА ОПРЕМЕ ЗА РАЗВОДНИ ОРМАН ЈАВНЕ РАСВЕТЕ +Р01 |
| --- |
| Р.бр. | О П И С | Ј.м. | Количина | Јед. цена без ПДВ | Укупно без ПДВ |
| 1 | Tipski razvodni orman, izrađen od polistera, POMM‐2H, IP66 postavljen na unapred ugrađeno postolje SABP‐600. | kom | 1 |  |  |
| 2 | Glavna tropolna sklopka za ugradnju na šinu 40A, 400V, 50Hz. | kom | 1 |  |  |
| 3 | Prenapnska zaštita HV1‐V50‐3+NPE‐280, OBO BETTERMANN. | kom | 1 |  |  |
| 4 | Zaštitni uređaj diferencijalne struje, ZUDS, 40/0,5A, 6kA, 4p. | kom | 1 |  |  |
| 5 | Atomatski sigurač 10‐25A, 6kA, 1p, B ili C. | kom | 6 |  |  |
| 6 | Atomatski sigurač 2‐6A, 6kA, 1p, B ili C. | kom | 4 |  |  |
| 7 | Pomoćni relej sa postoljem, 10A, 230V, 50Hz sa tri preklopna kontakta. | kom | 1 |  |  |
| 8 | Instalacioni kontaktor, 4p, 25A, 230V, 50Hz, NO. | kom | 2 |  |  |
| 9 | Signalna LED žute boje, 230V, 50Hz. | kom | 3 |  |  |
| 10 | Tajmer sa isprogramiranom obdanicom, 10A, 230V, 50Hz | kom | 1 |  |  |
| 11 | Prekidač 1p, 1‐0‐2, 10A, 230V, 50Hz za ugradnju na šinu. | kom | 1 |  |  |
| 12 | Stezaljke, sabirnice i ostali sitni vezni materijal | паушал | 1 |  |  |
| Укупно: |  |

| 5. ИСПОРУКА И УГРАДЊАРАЗВОДНОГ ОРМАНА ПУМПИ +РО2 |
| --- |
| Р.бр. | О П И С | Ј.м. | Количина | Јед. цена без ПДВ | Укупно без ПДВ |
| 1 | Razvodni orman, izrađen od čeličnog lima, dimenzija 800x800x300mm (VxŠxD) ‐ plastificiran, IP66. | kom | 1 |  |  |
| 2 | Kompaktni prekidač Kompaktni prekidač, MC2, 3p, In=20A, 25kA, zaštitna jedinica A, sa ručicom na samom prekidaču i sa naponskim okidačem. | kom | 1 |  |  |
| 3 | Prenapnska zaštita HV1‐V50‐3+NPE‐280, OBO BETTERMANN. | kom | 1 |  |  |
| 4 | Zaštitni uređaj diferencijalne struje, ZUDS, 40/0,5A, 6kA, 4p. | kom | 1 |  |  |
| 5 | Atomatski sigurač 10‐25A, 6kA, 1p, B ili C. | kom | 2 |  |  |
| 6 | Atomatski sigurač 2‐6A, 6kA, 1p, B ili C. | kom | 13 |  |  |
| 7 | Atomatski sigurač 0,5A, 6kA, 1p, B ili C. | kom | 1 |  |  |
| 8 | Zaštitni motorni prekidač 0,63‐1A, 400V, 50Hz sa jenim pomoćnim kontaktom NC. | kom | 7 |  |  |
| 9 | Instalacioni kontaktor, 1p, 25A, 230V, 50Hz, NO. | kom | 1 |  |  |
| 10 | Motorni kontaktor, 3p, 25A, 230V, 50Hz sa jednim pomoćnim kontaktom NO. | kom | 7 |  |  |
| 11 | Signalna LED žute boje, 230V, 50Hz. | kom | 3 |  |  |
| 12 | Signalna LED zelene boje, 230V, 50Hz. | kom | 7 |  |  |
| 13 | Signalna LED crvene boje, 230V, 50Hz. | kom | 7 |  |  |
| 14 | Jednokanalni dnevni, nedeljni, mesečni i godišnji tajmer, 10A, 230V, 50Hz | kom | 7 |  |  |
| 15 | Pomoćni relej sa postoljem, 10A, 230V, 50Hz sa tri preklopna kontakta. | kom | 7 |  |  |
| 16 | Transformator 160VA, 230/12V, 50Hz. | kom | 1 |  |  |
| 17 | Prekidač 1p, 1‐0‐2, 10A, 230V, 50Hz za ugradnju na šinu. | kom | 8 |  |  |
| 18 | Taster pečurka IP66 sa mehaničkom zaštitom od slučajnog aktiviranja, 1NO,10A, 230V, 50Hz za ugradnju na vrata ormana. | kom | 1 |  |  |
| 19 | Stezaljke, sabirnice i ostali sitni vezni materijal | паушал | 1 |  |  |
| Укупно: |  |

| 6. ПРОВОДНИЦИ И ПРИКЉУЧНА МЕСТА |
| --- |
| Р.бр. | О П И С | Ј.м. | Количина | Јед. цена без ПДВ | Укупно без ПДВ |
| 1 | Isporuka i polaganje po unapred postavljenim PVC instalacionim cevima provodnika FG7OR 3x1,5 za napajanje pumpi i ventilatora u tehničkoj prostoriji. | m | 70 |  |  |
| 2 | Isporuka i polaganje po unapred postavljenim PVC instalacionim cevima provodnika FG7OR 2x1,5 za povezivanje plovka muljne pumpe u tehničkoj prostoriji. | m | 10 |  |  |
| 3 | Isporuka i polaganje provodnika kroz unapred postavljene PVC cevi provodnika PP00 2x2,5mm2. | m | 210 |  |  |
| 4 | Izrada priključnog mesta provodnicima tipa PP00‐Y 3x1,5mm2, prosečne dužine 10m, komplet sa razvodnim kutijama. | kom | 1 |  |  |
| 5 | Izrada priključnog mesta provodnicima tipa PP00‐Y 3x2,5mm2, prosečne dužine 10m, komplet sa razvodnim kutijama. | kom | 1 |  |  |
| Укупно: |  |

| 7. ПРИКЉУЧНИЦЕ |
| --- |
| Р.бр. | О П И С | Ј.м. | Количина | Јед. цена без ПДВ | Укупно без ПДВ |
| 1 | Isporuka, montaža i povezivanje monofazne priključnice PVC OG IP54 sa zaštitnim kontaktom i poklopcem, 16A, 230V, 50Hz, za montažu na zid. | kom | 1 |  |  |
| Укупно: |  |

| 8. СКЛОПКЕ |
| --- |
| Р.бр. | О П И С | Ј.м. | Количина | Јед. цена без ПДВ | Укупно без ПДВ |
| 1 | Isporuka, montaža i povezivanje jednpopolne instalacione sklopke, PVC, OG, IP 55, 10A, 230V, 50Hz, za montažu na zid | kom | 1 |  |  |
| Укупно: |  |

| 9.ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОН |
| --- |
| Р.бр. | О П И С | Ј.м. | Количина | Јед. цена без ПДВ | Укупно без ПДВ |
| 1 | Povezivanje bez isporuke elektromotora pumpe i ventilatora u šahtu fontane. | kom | 7 |  |  |
| 2 | Isporuka, montaža plovka za komandovanje muljnom pumpom 10A, 230V, 50Hz. | kom | 1 |  |  |
| Укупно: |  |

| 10. ПРИБОР ЗА ВОЂЕЊЕ КАБЛОВА И ПРОВОДНИКА |
| --- |
| Р.бр. | О П И С | Ј.м. | Количина | Јед. цена без ПДВ | Укупно без ПДВ |
| 1 | Isporuka i postavljanje direktno na zid ili konstrukciju objekta PVC cevi Ø16, komplet sa obujmicama, račvama, spojnicama i ostalim pratećim priborom. | m | 50 |  |  |
| 2 | Isporuka i postavljanje čeličnog plastificiranog elastičnog creva Ø16. | m | 8 |  |  |
| 3 | Isporuka i postavljanje u zid fontane PVC cevi Ø16, komplet sa spojnicama i ostalim pratećim priborom. | m | 210 |  |  |
| 4 | Isporuka i postavljanje u zid fontane PVC razvodne kutije IP68 komplet sa ostalim pratećim priborom. | kom | 7 |  |  |
| Укупно: |  |

| 11. СВЕТИЉКЕ |
| --- |
| Р.бр. | О П И С | Ј.м. | Количина | Јед. цена без ПДВ | Укупно без ПДВ |
| 1 | Isporuka, ugradnja i povezivanje ovalne svetiljke sa telom od silumina i staklenim protektorom i zaštitnom mrežicom (brodska) sa sijaličnim porcelanskim grlom E‐ 27, 230V, 50Hz, sa LED sijalicom 12W, 4000K. | kom | 1 |  |  |
| 2 | Isporuka, ugradnja i povezivanje podvodnog LED reflektora 5W, 12V, 50Hz, IP68, sa telom od nerđajućeg čelika i obujmicom za montažu na na cev mlaznice. Uz kabel se isporučuje i 5m podvodnog kabla. | kom | 7 |  |  |
| Укупно: |  |

| 12. СПОЉАШЊЕ ОСВЕТЉЕЊЕ |
| --- |
| Р.бр. | О П И С | Ј.м. | Количина | Јед. цена без ПДВ | Укупно без ПДВ |
| 1 | Geodetsko obeležavanje pozicije stubova. | kom | 12 |  |  |
| 2 | Geodetsko obeležavanje trase kabla. | m | 90 |  |  |
| 3 | Sečenje betona debljine 10‐15cm. | m | 20 |  |  |
| 4 | Lupanje betona debljine 10‐15cm (0,5mx100m=50m2). | m2 | 10 |  |  |
| 5 | Iskop rova dimenzija 0,4x0,8m. | m | 90 |  |  |
| 6 | Nasipanje sloja peska debljine 10cm u rov širine 0,4m, sa nabijanjem (0,1mx0,4mx250m=10m3). | m3 | 6 |  |  |
| 7 | Polaganje tvrde PVC cevi ili korugovanog creva Ø110mm u rov na posteljicu od peska. | m | 23 |  |  |
| 8 | Isporuka, polaganje i povezivanje kabla za napajanje javne rasvete PP00‐Y 4x16mm2 u rov, komplet sa uvezivanjem. | m | 200 |  |  |
| 9 | Isporuka i polaganje trake od nerđajućeg čelika 30x3,5mm. Postavlja se u unapred iskopan rov ili temelj objekta ispod hidroizolacije. | m | 100 |  |  |
| 10 | Izrada izvoda od trake od nerđajućeg čelika, 30x3,5mm, prosečne dužine 3m, komplet sa ukrsnim komadom izrađenim od nerđajućeg čelika, za povezivanje sa uzemljivačem. | kom | 13 |  |  |
| 11 | Isporuka, i ugradnja ukrsnog komada. | m | 20 |  |  |
| 12 | Isporuka i postavljanje energetske pozor trake. | m | 90 |  |  |
| 13 | Betoniranje stope za temelj stuba H=6m, dimenzija 0,7x0,7x0,7m (0,35m3), materijal za beton nabavlja izvođač, nabavkom materijala i izradom oplate. | kompl | 12 |  |  |
| 14 | Isporuka i ugradnja čeličnog konusnog farbanog stuba H=6m, komplet sa ankerom za stub, RP pločom, fra osiguračem i provodnikom PP00‐Y 3x1,5mm2. Potrebno je boju stuba uskladiti sa bojom svetiljke). | kom | 12 |  |  |
| 15 | Isporuka i ugradnja jednokrake farbane lire za svetiljku, dužina kraka lire je 1000mm. Potrebno je boju lire uskladiti sa bojom svetiljke). | kom | 12 |  |  |
| 16 | Montaža LED svetiljke TECEO 2 / 5068 / 88 LEDS 350mA NW / 355512, MINEL SCHREDER. | kom | 10 |  |  |
| 17 | Montaža LED svetiljke TECEO 2 / 5136 / 64 LEDS 500mA NW / 355502, MINEL SCHREDER. | kom | 2 |  |  |
| 18 | Geodetski snimak kabla nakon polaganja. | m | 130 |  |  |
| Укупно: |  |

| 13. УЗЕМЉИВАЧ |
| --- |
| Р.бр. | О П И С | Ј.м. | Количина | Јед. цена без ПДВ | Укупно без ПДВ |
| 1 | Iskop rova dimenzija 0,4x0,8m, komplet sa zatrpavanjem i nabijanjem u slojevima i polaganjem PVC uozoravajuće trake. | m | 89 |  |  |
| 2 | Isporuka i polaganje trake od nerđajućeg čelika 30x3,5mm. Postavlja se u unapred iskopan rov ili temelj objekta ispod hidroizolacije. | m | 81 |  |  |
| 3 | Izrada izvoda od trake od nerđajućeg čelika, 30x3,5mm, prosečne dužine 6m, komplet sa ukrsnim komadom izrađenim od nerđajućeg čelika, za povezivanje sa uzemljivačem. | kom | 12 |  |  |
| Укупно: |  |

| 14. ИЗЈЕДНАЧАВАЊЕ ПОТЕНЦИЈАЛА |
| --- |
| Р.бр. | О П И С | Ј.м. | Количина | Јед. цена без ПДВ | Укупно без ПДВ |
| 1 | Sabirnica za izjednačenje potencijala, dimenzija 180x50x40mm sa jednim priključkom za traku dimenzija do 30x5mm, jednim priključkom za okrugli provodnik od 35 do 70mm2 i šest priključaka za okrugli provodnik od 2,5 do 16mm2, IP20, In=100A. | kom | 1 |  |  |
| 2 | Izrada veza za glavno izjednačenje potencijala od sabirnice za izjednačavanje potencijala +SIP do PE šine u razvodnom ormanu provodnikom tipa PP00‐Y 1x25mm2, koji se polaže na zid prosečne dužine 9m. | kom | 1 |  |  |
| 3 | Izrada veza za glavno izjednačenje potencijala od sabirnice za izjednačavanje potencijala +SIP ili od izvoda temeljnog uzemljivača do metalnih masa opreme provodnikom tipa PP00‐Y 1x25mm2, koji se polaže na zid prosečne dužine 5m. | kom | 5 |  |  |
| 4 | Izrada veza za glavno izjednačenje potencijala od sabirnice za izjednačavanje potencijala +SIP ili od izvoda temeljnog uzemljivača do metalnih masa opreme bakarnom pletenicom25mm2 prosečne dužine 1m. | kom | 5 |  |  |
| 5 | Isporuka i ugradnja obujmice za uzemljenje metalnih masa cevi u tehničkoj prostoriji i u fontani pomoću Obujmice za okruglu cev. Dimenzije utvrditi nakon ugradnje cevi. Obujmica je izrađena od nerđajućeg čeličnog lima, za okrugli provodnik. Pričvršivanje provodnika na obujmicu ‐ šrafljenjem. | kom | 15 |  |  |
| Укупно: |  |

| 15. ОСТАЛО |
| --- |
| Р.бр. | О П И С | Ј.м. | Количина | Јед. цена без ПДВ | Укупно без ПДВ |
| 1 | Ispitivanje električne instalacije objekta od strane za to ovlašćenog preduzeća, komplet sa izradom izveštaja o izvršenom ispitivanju | паушал | 1 |  |  |
| 2 | Ispitivanje gromobranske instalacije objekta od strane za to ovlašćenog preduzeća, komplet sa izradom izveštaja o izvršenom ispitivanju | паушал | 1 |  |  |
| Укупно: |  |

| РЕКАПИТУЛАЦИЈА ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈЕ |
| --- |
| 1. PRIPREMNI RADOVI |  |
| 2. NAPOJNI VODOVI |  |
| 3. ISPORUKA I UGRADNJA OPREME ZA KABLOVSKU PRIKLJUČNU KUTIJU (+KPK1): |  |
| 4. ISPORUKA I UGRADNJA OPREME ZA RAZVODNI ORMAN JAVNE RASVETE +RO1: |  |
| 5. ISPORUKA I UGRADNJA RAZVODNOG ORMANA PUMPI +RO2: |  |
| 6. PROVODNICI I PRIKLJUČNA MESTA |  |
| 7. PRIKLJUČNICE |  |
| 8. SKLOPKE |  |
| 9. ELEKTROMOTORNI POGON |  |
| 10. PRIBOR ZA VOĐENJE KABLOVA I PROVODNIKA |  |
| 11. SVETILJKE |  |
| 12. SPOLJAŠNJE OSVETLJENJE |  |
| 13. UZEMLJIVAČ |  |
| 14. IZJEDNAČAVANJE POTENCIJALA |  |
| 15. OSTALO |  |
| УКУПНО БЕЗ ПДВ-А |  |
| УКУПНО СА ПДВ-ОМ |  |

РЕКАПИТУЛАЦИЈА УКУПНО

| АРХИТЕКТУРА |  |
| --- | --- |
| ХИДРОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ |  |
| ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈЕ |  |
| УКУПНО БЕЗ ПДВ-А |  |
| УКУПНО СА ПДВ-ОМ |  |