РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АП ВОЈВОДИНА

ОПШТИНА ПЕЋИНЦИ

ОПШТИНСКА УПРАВА

Број: 404-27/2020-III

Дана: 03.06.2020. године

П  Е  Ћ  И  Н  Ц  И

На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) Комисија за јавну набавку је сачинила следећу:

ИЗМЕНУ  И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

„Изградња водоводне мреже у насељу  Огар I фаза”, број: 404-27/2020-III

I  У конкурсној документацији на страни 56, ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН - ОБРАЗАЦ 12 / 4. ИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ се мењају.  (Прилог 1)

Прилог:1

4. ИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| бр | Опис | ЈМ | Количина | Цена без ПДВ-а | Износ без ПДВ-а |
| 1 | Nabavka, transport i montaža vodovodnih cevi od polietilena (PE) za vodovod Izvršiti nabavku, transport i montažu vodovodnih cevi od polietilena (EN 12201) nazivnog pritiska, prečnika, i klase određene projektom. Cevi su za pitku vodu, radni pritisak PN 10/20°C, otporne na UV zračenje i smrzavanje. Cevi obeležene plavom bojom, oznakom proizvođača, tip, pritisak i datum proizvodnje. Prema standardu SRPS EN 12201-2:2014. Sve nabavljene PE cevi sa spojnim materijalom kao i svi fazonski komadi po specifikaciji materijala moraju imati fabričke ateste u skladu sa standardima i samo tako mogu biti dopremljeni i deponovani na gradilištu.Nabavka i montaža izvršiće se prema projektu i datoj specifikaciji. Polaganje cevi u rov vrši se na pripremljenu zbijenu peščanu posteljicu.. Cevi se međusobno spajaju zavarivanjem. |  |  |  |  |
|  | Ø150mm PE100 ISO S8 p=10bara DN=180mm s=10.7mm | m1 | 281,00 |  |  |
|  | Ø100mm PE100 ISO S8 p=10bara DN=110mm s=6.6mm | m1 | 1434,00 |  |  |
|  | Ø50mm PE100 ISO S8 p=10bara DN=63mm s=3.8mm | m1 | 1186,00 |  |  |
| 2 | Nabavka, transport i montaža fazonskih komada od duktilnog liva Izvršiti nabavu, transport i montažu fazonskih komada od duktilnog liva GGG 40 sa prirubnicama,sa epoksidnom spoljašnjom i unutrašnjom zaštitom , prema datoj specifikaciji materijala i nazivne pritiske definisane projektom. Montažu fazonskih komada izvršiti prema uputstvu proizvođača. Fazonski komadi NP 10 bara, ispitani po zahtevima SRPS EN 12266-1:2013, SRPS EN 545:2013, od nodularnog liva po standardu SRPS EN 1563:2013, prirubnice razbušene po zahtevima standarda SRPS EN 1092-2/1:2008, pogodan za pijaću vodu. Svi komadi moraju da odgovaraju SRPS EN 1074-1:2009. Epoksi zaštita u skladu sa DIN 3476:1996 i DIN 30677-2:1988. Pozicijom je obuhvaćen standardni zaptivni materijal i standardni zavrtnjevi sa navrtkama. Obračun se vrši po komadu nabavljenog i ugrađenog fazonskog komada, prema tipu. |  |  |  |  |
|  | TT komad Ø 150/150 | kom | 1 |  |  |
|  | T komad Ø 150/150 | kom | 4 |  |  |
|  | T komad Ø 150/80 | kom | 0 |  |  |
|  | T komad Ø 150/50 | kom | 2 |  |  |
|  | T komad Ø 100/100 | kom | 2 |  |  |
|  | T komad Ø 100/80 | kom | 9 |  |  |
|  | T komad Ø 100/50 | kom | 4 |  |  |
|  | T komad Ø 80/80 | kom | 1 |  |  |
|  | T komad Ø 50/50 | kom | 1 |  |  |
|  | FF komad Ø 80mm, L=200mm | kom | 13 |  |  |
|  | N komad luk sa stopom Ø 80mm | kom | 13 |  |  |
|  | FFR redukcija Ø 150/100mm, L=200mm | kom | 4 |  |  |
|  | FFR redukcija Ø 150/50mm, L=200mm | kom | 1 |  |  |
|  | FFR redukcija Ø 100/80mm, L=200mm | kom | 2 |  |  |
|  | FFR redukcija Ø 100/50mm, L=200mm | kom | 2 |  |  |
|  | FFR redukcija Ø 80/50mm, L=200mm | kom | 0 |  |  |
|  | Q komad Ø 100 | kom | 1 |  |  |
|  | Q komad Ø 50 | kom | 3 |  |  |
| 3 | Nabavka, transport i montaža PE fazonskih komada, za PE-100 cevi Izvršiti nabavku, transport i montažu fazonskih komada za vodovod od polietilena (SRPS EN 12201-3:2013 za pritiske NP 10 bara) nazivnog pritiska, prečnika, i klase određene projektom (segmentni lukovi, PE tuljak sa letećom prirubnicom). Montažu PE komada izvesti u sve prema uputstvu poizvođača. Obračun se vrši po komadu nabavljene i ugrađenog fazonskog PE komada |  |  |  |  |
|  | PE prirubnica, d-180mm | kom | 9 |  |  |
|  | PE prirubnica, d-110mm | kom | 36 |  |  |
|  | PE prirubnica, d-63mm | kom | 17 |  |  |
|  | PE Tuljak - dugi, d-180mm | kom | 9 |  |  |
|  | PE Tuljak - dugi, d-110mm | kom | 36 |  |  |
|  | PE Tuljak - dugi, d-63mm | kom | 17 |  |  |
|  | PE EF spojnica, d-110mm | kom | 36 |  |  |
|  | PE EF spojnica, d-63mm | kom | 17 |  |  |
|  | PE EF završna kapa (čep), d-63mm | kom | 0 |  |  |
| 4 | Nabavka, transport i montaža armatura od duktilnog liva Izvršiti nabavku, dopremu i montažu armature od duktilnog liva GGG 40, prema standardu SRPS EN 1074-1:2009 ,SRPS EN 1074-2:2009 i SRPS EN 12266-1:2013. Telo i poklopac zasuna iz dva dela . Ugradbena mera kratka izrada (F4) prema SRPS EN 558:2012. Ventil sa elastičnim zaptivanjem bez potrebe periodičnog čišćenja unutrašnjosti, sa prirubničkim krajevima u skladu sa SRPS EN 1092-2/1:2008. Potreban je pun protok po celoj dužini zasuna. Materijal: telo i poklopac duktil liv GGG-50 po SRPS EN 1563:2013-klin od nodularnog liva u skladu sa SRPS EN 1563:2013 standardom sa plastičnim umetnutim vođicama u potpunosti gumiran sa EPDM gumom u skladu sa SRPS EN 681-1:2007, pogodan za pitku vodu; vreteno od nerđajućeg čelika izrađeno tehnikom valjanja sa fiksiranim čeličnim prstenom za ograničeno kretanje klina po vretenu. kom 6 15/53 Gumene zaptivke po standradu SRPS EN 681-1:2007. Spoljna i unutrašnja epoksidna zaštita u skladu sa DIN 30677-2:1988 i DIN 3476:1996 . Medium: Pitka voda. Za radne temperature: do 70° C. Prirubnice: PN 10 po SRPS EN 1092-2/1:2008. Tip armature, nazivni prečnik i pritisak odrećeni su projektom. Ugradnju vršiti prema propisima za tu vrstu posla i uputstvima Proizvođača materijala. Jedinačnom cenom obuhvaćen je i sav spojni i zaptivni materijal. Obračun se vrši po komadu ugrađene armature za sav rad i materijal. |  |  |  |  |
|  | EV zasun bez točka Ø 150 | kom | 11 |  |  |
|  | EV zasun bez točka Ø 100 | kom | 17 |  |  |
|  | EV zasun bez točka Ø 80 | kom | 13 |  |  |
|  | EV zasun bez točka Ø 50 | kom | 11 |  |  |
|  | Ugradbene garniture za EV zasune – teleskopske, ispitane po zahtevima SRPS EN 12266-1:2013 , SRPS EN 545:2013. Sastoje od tela-cevi po SRPS EN 10219-1:2011, zaštitne cevi od PE po SRPS EN 12201-1:2012 i gornje i donje četvrtke od sivog liva po SRPS EN 1561:2012. (1,1 - 1,5m) Ø 150 | kom | 11 |  |  |
|  | Ugradbene garniture za EV zasune – teleskopske ispitane po zahtevima SRPS EN 12266-1:2013 , SRPS EN 545:2013. Sastoje od tela-cevi po SRPS EN 10219-1:2011, zaštitne cevi od PE po SRPS EN 12201-1:2012 i gornje i donje četvrtke od sivog liva po SRPS EN 1561:2012. (1,1 - 1,5m) Ø 100 | kom | 17 |  |  |
|  | Ugradbene garniture za EV zasune – teleskopske ispitane po zahtevima SRPS EN 12266-1:2013 , SRPS EN 545:2013. Sastoje od tela-cevi po SRPS EN 10219-1:2011, zaštitne cevi od PE po SRPS EN 12201-1:2012 i gornje i donje četvrtke od sivog liva po SRPS EN 1561:2012. (1,1 - 1,5m) Ø 80 | kom | 13 |  |  |
|  | Ugradbene garniture za EV zasune – teleskopske ispitane po zahtevima SRPS EN 12266-1:2013 , SRPS EN 545:2013. Sastoje od tela-cevi po SRPS EN 10219-1:2011, zaštitne cevi od PE po SRPS EN 12201-1:2012 i gornje i donje četvrtke od sivog liva po SRPS EN 1561:2012. (1,1 - 1,5m) Ø 50 | kom | 11 |  |  |
|  | Ulična kapa za EV zasun Ø 150 Bez podesive visine, kapa se sastoji iz dva dela: tela kape i poklopca kape. Materijal: telo od sivog liva , poklopac kape od sivog liva. Zaštita: zaštićeno bitumenom ili plastifikacijom, prema zahtevima standarda SRPS EN 124-2:2016. | kom | 11 |  |  |
|  | Ulična kapa za EV zasun Ø 100 Bez podesive visine, kapa se sastoji iz dva dela: tela kape i poklopca kape. Materijal: telo od sivog liva , poklopac kape od sivog liva. Zaštita: zaštićeno bitumenom ili plastifikacijom, prema zahtevima standarda SRPS EN 124-2:2016. | kom | 17 |  |  |
|  | Ulična kapa za EV zasun Ø 80 Bez podesive visine, kapa se sastoji iz dva dela: tela kape i poklopca kape. Materijal: telo od sivog liva , poklopac kape od sivog liva. Zaštita: zaštićeno bitumenom ili plastifikacijom, prema zahtevima standarda SRPS EN 124-2:2016. | kom | 13 |  |  |
|  | Ulična kapa za EV zasun Ø 50 Bez podesive visine, kapa se sastoji iz dva dela: tela kape i poklopca kape. Materijal: telo od sivog liva , poklopac kape od sivog liva. Zaštita: zaštićeno bitumenom ili plastifikacijom, prema zahtevima standarda SRPS EN 124-2:2016. | kom | 11 |  |  |
|  | NH Nadzemni hidrant RD=1250mm Ø 80 bez lomljive spojnice. Servis hidranta mora biti moguć bez demontaže glave hidranta kroz telo hidranta. Hidrant sa automatskom drenažom vode iz tela hidranta. Obračun za izvršene radove vrši se po komadu ugrađenih hidranata za sav rad i materijal. Hidrant izrađen u skladu sa SRPS EN 14384:2009, SRPS EN 1074-1:2009 i SRPS EN 1074- 6:2009 sa automatskom drenažom vode iz tela hidranta. Pogodan za pijaću vodu. Epoksi zaštita prema zahtevima standarda DIN 30677- 2:1988 i DIN 3476:1996. Telo hidranta INOKS minimalne debljine zida 3,5-4,5 mm. Prirubnice izrađene prema zahtevima SRPS EN 1092-2/1:2008. Medijum :Pitka voda. Maksimalni radni pritisak:16 bar. Broj i veličina otvora za nadzemni hidrant DN80 po SRPS EN 14384:2009 sa tri otvora(B-75,C-52h2) prema nacionalnim zahtevima standarda SRPS EN 14384:2009. Vrsta spojnice za nadzemni hidrant sa sistemom zaštite protiv krađe ,zaptivanje prema zahtevima standarda SRPS EN 12266-1:2013 aluminijumska kopča B-75,2hC-52 i odgovarajući poklopac(B-75,2hC-52) sa spoljnim navojem C(50-1/6“) i B(65-1/6“) prema nacionalnim zahtevima standarda SRPS EN 14384:2009. Visina nadzemnog hidranta N2=1850 mm definisana standardom SRPS EN 14384:2009. Hidrant ispitan prema zahtevima SRPS EN 12266- 1:2013 | kom | 13 |  |  |
|  | УКУПНО без ПДВ-а |  |

II У осталом делу конкурсна документација остаје неизмењена.

III Ова Измена и Допуна конкурсне документације чини саставни део конкурсне документације.

Комисија за јавну набавку

Доставити:

- На Портал јавних набавки

- на веб-сајт Наручиоца